## Slide 1
피지컬AI 직무훈련
전자회로와 ESP32
2026-10-23
예제를 읽고 실행 결과를 예상해 봅니다.
예제에서 확인한 결과와 장비에서 시험할 내용을 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 001

## Slide 2
10/23 수업
자료 폴더와 학생 작업 파일
data: 읽을 입력
code: 제공 참고 코드
work: 나의 복사본과 기록
저장한 뒤 실행해야 결과가 나옵니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 002

## Slide 3
10/23 수업
오늘의 6교시 일정
1·2교시 10:00~11:50
중식 11:50~13:00
3~6교시 13:00~16:50
수업 300분 · 나머지는 휴식과 정리입니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 003

## Slide 4
10/23 수업
시연·수정·비교·설명
시연을 봅니다.
같이 따라 하고 한 값을 바꿉니다.
예상과 결과를 비교합니다.
어떤 값 때문에 결과가 바뀌었는지 설명합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 004

## Slide 5
1교시
전기 기초와 계산
10:00~10:50 · 50분
A01 · A02 · A03
개념 설명 → 시연 → 직접 실습 → 확인
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 005

## Slide 6
1교시
전압과 전위차
전압과 전위차
전압은 두 점 사이의 차이입니다.
단위는 V입니다.
저항 양단 전압
계산 입력: 3.3V
전압은 저항의 두 점 사이 차이
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 006

## Slide 7
1교시
전류와 단위 A
전류와 단위 A
시간당 이동하는 전하량입니다.
단위는 A, 작은 전류는 mA로 씁니다.
A를 mA로 표시
A | mA
0.010 | 10
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 007

## Slide 8
1교시
저항과 옴의 법칙
저항과 옴의 법칙
옴성 저항의 관계는 V=IR입니다.
저항 단위는 Ω입니다.
옴성 저항 계산
전압 | 저항 | 전류
3.3V | 330Ω | 0.010A
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 008

## Slide 9
1교시
닫힌 회로와 전류가 돌아오는 길
닫힌 회로와 전류가 돌아오는 길
전원 + → 저항 → 전원 −
완전히 이어진 길이 닫힌 회로입니다.
닫힌 전류 경로
전원 + → 저항 → 전원 −
양 끝이 이어져야 닫힌 경로
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 009

## Slide 10
1교시
GND와 전압 기준
신호 기준
신호의 높고 낮음을 비교하는 기준입니다.
건물 접지
모든 GND가 건물 접지는 아닙니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 010

## Slide 11
1교시
A와 mA 단위 변환
A와 mA 단위 변환
1A = 1000mA
0.010A = 10mA
단위 변환
A | mA
1 | 1000
0.010 | 10
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 011

## Slide 12
1교시
저항 전류 계산 예제
01
voltage_v = 3.3
02
resistance_ohm = 330
03
if resistance_ohm <= 0:
04
raise ValueError("positive resistance only")
05
current_a = voltage_v / resistance_ohm
06
current_ma = current_a * 1000
07
print(round(current_ma, 2))
실행 결과
3.3÷330 = 0.010A
0.010×1000 = 10mA
출력: 10.0
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 012

## Slide 13
1교시
코드의 줄별 역할
1~2행: 전압과 저항 값을 저장합니다.
3~4행: 0 이하 저항을 거절합니다.
5~6행: A를 구하고 mA로 바꿉니다.
7행: 반올림해 출력합니다.
코드 12번의 입력과 출력 15번을 함께 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 013

## Slide 14
1교시
학생 파일과 실행 명령
현재 폴더: 압축을 푼 course
학생 파일: work/ohm_trace.py
python -X utf8 work/ohm_trace.py
코드 12번의 입력과 출력 15번을 함께 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 014

## Slide 15
1교시
예상 출력
3.3÷330 = 0.010A
0.010×1000 = 10mA
출력: 10.0
코드 12번의 입력과 출력 15번을 함께 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 015

## Slide 16
1교시
연습 문제
저항 양단 5V · 저항 1000Ω
전류를 A와 mA로 계산하세요.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 016

## Slide 17
1교시
정답과 풀이
0.005A = 5mA
단위 변환을 한 번 더 확인합니다.
이 계산만으로 GPIO에 5V를 연결해도 된다고 판단할 수 없습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 017

## Slide 18
1교시
한 값 바꾸기
저항을 660Ω으로 바꿉니다.
전류는 5mA가 됩니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 018

## Slide 19
1교시
오류 원인과 복구
저항 0은 계산 입력 오류입니다.
실제 단락을 만들어 시험하지 않습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 019

## Slide 20
1교시
확인 질문
전압·전류·저항의 단위를 말해 봅시다.
계산한 전류와 실제로 측정한 전류가 어떻게 다른지 설명합니다.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 020

## Slide 21
1교시
추가·복습 문제
추가·복습: 2.4V · 1200Ω
계산 전류와 돌아오는 길을 설명하세요.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 021

## Slide 22
2교시
LED·보드·신호 전압
11:00~11:50 · 50분
A04 · A05 · A06
개념 설명 → 시연 → 직접 실습 → 확인
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 022

## Slide 23
2교시
LED의 방향과 전압 강하
LED의 방향과 전압 강하
빛을 내는 다이오드입니다.
고정 저항처럼 계산하지 않습니다.
LED를 포함한 계산 가정
공급 3.3V, LED 강하 2.0V
LED는 고정 저항처럼 계산하지 않음
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 023

## Slide 24
2교시
직렬 저항의 역할
직렬 저항의 역할
같은 가지의 전류는 같습니다.
공급 전압과 LED 강하를 구분합니다.
공급 전압의 나눔
항목 | 전압
공급 | 3.3V
LED 가정 | 2.0V
저항 양단 | 1.3V
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 024

## Slide 25
2교시
저항 양단 전압 1.3V
저항 양단 전압 1.3V
계산 가정: 공급 3.3V · LED 강하 2.0V
저항 전압 = 3.3−2.0 = 1.3V
저항 전압을 먼저 계산
3.3−2.0 = 1.3V
LED 강하는 부품 조건을 가정한 값
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 025

## Slide 26
2교시
칩·모듈·개발 보드
칩
칩: 계산과 입출력
모듈·보드
모듈: 주변 부품 묶음 · 보드: 개발 연결판
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 026

## Slide 27
2교시
GPIO와 논리 수준
GPIO와 논리 수준
프로그램으로 디지털 신호를 읽고 출력합니다.
HIGH의 전압 범위는 보드 문서로 확인합니다.
GPIO의 신호 전압
HIGH: 보드 문서에서 전압 범위 확인
Python 계산값은 핀 정격이 아님
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 027

## Slide 28
2교시
전원 입력과 신호 정격
전원 입력과 신호 정격
보드 전원 단자만 보고 신호 전압을 정하지 않습니다.
정확한 보드·핀 문서가 필요합니다.
연결 전에 확인
항목 | 확인 자료
전원 단자 | 보드 문서
신호 핀 | 핀 기능·정격
부품 | 전압·전류 정격
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 028

## Slide 29
2교시
LED 전류 계산 예제
01
supply_v = 3.3
02
led_v = 2.0
03
resistance_ohm = 330
04
if resistance_ohm <= 0 or supply_v < led_v:
05
raise ValueError("check assumptions")
06
current_ma = (supply_v - led_v) / resistance_ohm * 1000
07
print(round(current_ma, 2))
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 029

## Slide 30
2교시
코드의 줄별 역할
1~3행: 공급·LED 강하·저항을 정합니다.
4~5행: 계산 가정을 검사합니다.
6행: 저항 전압으로 전류를 구합니다.
7행: mA를 출력합니다.
코드 29번의 입력과 출력 32번을 함께 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 030

## Slide 31
2교시
학생 파일과 실행 명령
현재 폴더: 압축을 푼 course
학생 파일: work/05_led_calculation.py
python -X utf8 work/05_led_calculation.py
코드 29번의 입력과 출력 32번을 함께 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 031

## Slide 32
2교시
예상 출력
LED 직렬 회로
(3.3−2.0)÷330×1000
LED 계산 결과
가정 전류: 3.94mA
저항만 연결한 10mA와 다릅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 032

## Slide 33
2교시
연습 문제
공급 3.3V · LED 가정 1.8V · 저항 500Ω
계산 전류와 GPIO 연결 조건을 쓰세요.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 033

## Slide 34
2교시
정답과 풀이
저항 전압: 1.5V
전류: 3mA
연결해도 되는지는 보드와 부품의 정격 문서로 확인합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 034

## Slide 35
2교시
한 값 바꾸기
저항을 660Ω으로 바꿉니다.
계산 전류는 약 1.97mA입니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 035

## Slide 36
2교시
오류 원인과 복구
저항 없이 LED를 바로 연결하지 않습니다.
모델·극성·정격을 확인할 때까지 연결하지 않습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 036

## Slide 37
2교시
확인 질문
LED의 2.0V는 무엇을 뜻하나요?
계산값만 보고 연결하면 안 되는 이유를 설명합니다.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 037

## Slide 38
2교시
추가·복습 문제
추가·도전: 목표 전류 5mA 가정
이상적 저항 260Ω과 실제 선택을 구분하세요.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 038

## Slide 39
3교시
신호에서 숫자와 기록으로
13:00~13:50 · 50분
A07 · A08 · A09
개념 설명 → 시연 → 직접 실습 → 확인
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 039

## Slide 40
3교시
아날로그 신호와 ADC
아날로그 신호와 ADC
전압이 연속적으로 바뀔 수 있습니다.
ADC가 제한된 숫자 단계로 바꿉니다.
이상적 ADC 예
입력 코드 | 환산식 | 전압
2048 | 2048/4095×3.3 | 약1.6504V
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 040

## Slide 41
3교시
ADC 코드와 온도 단위
ADC 코드와 온도 단위
전압 환산과 센서 변환식이 필요합니다.
단위를 확인하고 기록합니다.
코드값은 온도 자체가 아님
2048 → 이상적 전압 약1.6504V
온도로 바꾸려면 센서 변환식 필요
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 041

## Slide 42
3교시
이상적 ADC 환산 모델
이상적 ADC 환산 모델
가정: 0~3.3V ↔ 코드 0~4095
2048÷4095×3.3 ≈ 1.6504V
이상적 범위 가정
0~4095 ↔ 0~3.3V
2048/4095×3.3 ≈ 1.6504V
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 042

## Slide 43
3교시
실물 ADC의 교정 조건
실물 ADC의 교정 조건
분해능 설정 · 감쇠 · 오차 · 교정
이상적 계산을 실물 교정값으로 쓰지 않습니다.
실물 ADC 확인 항목
항목 | 확인 목적
분해능 | 숫자 단계
감쇠 | 입력 범위
오차·교정 | 실제 환산
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 043

## Slide 44
3교시
센서 기록의 JSON 구조
센서 기록의 JSON 구조
sensor_id · seq · temperature_c
온도 단위는 ℃로 약속합니다.
센서 기록의 필드
필드 | 뜻
sensor_id | 장치 ID
seq | 순번
temperature_c | 섭씨 온도
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 044

## Slide 45
3교시
숫자·결측·문자열
숫자·결측·문자열
0: 숫자 온도 · null: 미측정
"0": 문자열이라 현재 입력 규칙에서 invalid
0과 누락과 글자
입력 | 자료형 | 상태
0 | 숫자 | normal
None | 누락 | missing
"0" | 문자열 | invalid
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 045

## Slide 46
3교시
온도 판단 코드 예제
01
value = 28.0
02
if value is None:
03
state = "missing"
04
elif type(value) not in (int, float):
05
state = "invalid"
06
elif value >= 28.0:
07
state = "alert"
08
else:
09
state = "normal"
10
print(state)
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 046

## Slide 47
3교시
코드의 줄별 역할
1~3행: 입력과 누락을 확인합니다.
4~5행: 숫자 자료형을 검사합니다.
6~9행: 경계에 맞게 상태를 정합니다.
10행: 상태를 출력합니다.
코드 46번의 입력과 출력 49번을 함께 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 047

## Slide 48
3교시
학생 파일과 실행 명령
현재 폴더: 압축을 푼 course
학생 파일: work/sensor_state.py
python -X utf8 work/sensor_state.py
코드 46번의 입력과 출력 49번을 함께 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 048

## Slide 49
3교시
예상 출력
입력: 숫자 28.0
출력: alert
28.0은 이상 조건에 포함됩니다.
코드 46번의 입력과 출력 49번을 함께 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 049

## Slide 50
3교시
연습 문제
값 0 · None · "0"의 상태는?
누락을 0으로 바꾸면 어떤 문제가 생기나요?
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 050

## Slide 51
3교시
정답과 풀이
0 → normal · None → missing
"0" → invalid
실제 영도와 미측정을 구별해야 합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 051

## Slide 52
3교시
한 값 바꾸기
value를 27.9로 바꿉니다.
출력은 normal입니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 052

## Slide 53
3교시
오류 원인과 복구
"28.0"은 숫자 28.0과 다릅니다.
원래 값을 확인하고 정한 변환 규칙에 따라 처리합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 053

## Slide 54
3교시
확인 질문
ADC 코드와 섭씨 온도의 차이를 설명합니다.
값·단위·자료형을 각각 말해 봅시다.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 054

## Slide 55
3교시
추가·복습 문제
추가·복습: 가정 ADC 코드 4095
전압은 얼마이며 실물 교정인가요?
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 055

## Slide 56
4교시
경계와 상태 기억하기
14:00~14:50 · 50분
A10 · A11 · A12
개념 설명 → 시연 → 직접 실습 → 확인
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 056

## Slide 57
4교시
한 문턱의 상태 흔들림
한 문턱의 상태 흔들림
27.9↔28.1을 오가면 상태가 반복 변경됩니다.
이전 상태를 함께 볼 수 있습니다.
한 문턱의 반복 변경
온도 | 한 문턱 28.0
27.9 | normal
28.1 | alert
27.9 | normal
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 057

## Slide 58
4교시
켜짐·꺼짐의 두 문턱
켜짐·꺼짐의 두 문턱
28.0 이상이면 켜짐
27.5 이하이면 꺼짐
두 문턱
입력 조건 | 새 상태
28.0 이상 | True
27.5 이하 | False
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 058

## Slide 59
4교시
중간 구간과 이전 상태
중간 구간과 이전 상태
27.5 초과·28.0 미만
바로 이전 상태를 그대로 둡니다.
27.9에서는 이전 상태 유지
이전 상태 | 입력 | 새 상태
True | 27.9 | True
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 059

## Slide 60
4교시
초기 상태의 영향
초기 상태의 영향
처음 alert=False로 시작합니다.
첫 값이 중간이면 초기 상태가 유지됩니다.
첫 중간 값과 초기 상태
초기 상태 | 첫 값 | 결과
False | 27.8 | False
True | 27.8 | True
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 060

## Slide 61
4교시
결측과 상태 유지
누락 메시지
missing · no command를 기록합니다.
내부 상태
내부 상태와 측정 유효성을 구분합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 061

## Slide 62
4교시
원시값과 판단 기록
원시값과 판단 기록
순번 · 입력값 · 이전 상태 · 새 상태
왜 상태가 유지됐는지 다시 읽을 수 있습니다.
변경 이유를 다시 읽기
입력 | 이전 | 새 상태
28.1 | False | True
27.9 | True | True
27.4 | True | False
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 062

## Slide 63
4교시
히스테리시스 추적 예제
01
values = [27.8, 28.1, 27.9, 27.4]
02
alert = False
03
for value in values:
04
if value >= 28.0:
05
alert = True
06
elif value <= 27.5:
07
alert = False
08
print(value, alert)
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 063

## Slide 64
4교시
코드의 줄별 역할
1~2행: 입력 목록과 초기 상태를 정합니다.
3행: 한 값씩 꺼냅니다.
4~7행: 켜짐·꺼짐 문턱을 검사합니다.
8행: 값과 상태를 출력합니다.
코드 63번의 입력과 출력 66번을 함께 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 064

## Slide 65
4교시
학생 파일과 실행 명령
현재 폴더: 압축을 푼 course
학생 파일: work/hysteresis_trace.py
python -X utf8 work/hysteresis_trace.py
코드 63번의 입력과 출력 66번을 함께 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 065

## Slide 66
4교시
예상 출력
27.8 False → 28.1 True
27.9 True → 27.4 False
중간 27.9에서는 이전 True를 유지합니다.
코드 63번의 입력과 출력 66번을 함께 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 066

## Slide 67
4교시
연습 문제
초기 False · 입력 [28.0,27.7,None,27.5]
상태와 누락 메시지를 순서대로 쓰세요.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 067

## Slide 68
4교시
정답과 풀이
True → True → 상태 유지·no command → False
None을 0으로 넣어 꺼짐 판정을 하지 않습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 068

## Slide 69
4교시
한 값 바꾸기
초기 상태를 True로 바꿉니다.
첫 27.8에서 True가 유지됩니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 069

## Slide 70
4교시
오류 원인과 복구
실물 제어의 안전 정책은 별도입니다.
결측 처리 예를 모든 장비에 그대로 쓰지 않습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 070

## Slide 71
4교시
확인 질문
히스테리시스가 이전 상태를 쓰는 이유는?
중간 값 한 개로 설명해 봅시다.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 071

## Slide 72
4교시
추가·복습 문제
추가·복습: 초기 True, [27.6,27.5,None,28]
값과 상태 유효 여부를 따로 추적하세요.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 072

## Slide 73
5교시
펌웨어·직렬 통신·배선 검토
15:00~15:50 · 50분
A13 · A14 · A15
개념 설명 → 시연 → 직접 실습 → 확인
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 073

## Slide 74
5교시
PC 코드와 보드 펌웨어
PC 코드와 보드 펌웨어
Python 파일은 PC에서 실행합니다.
펌웨어는 보드에 넣어 실행합니다.
실행 장소
파일 | 실행 장소
Python | PC
펌웨어 | 보드
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 074

## Slide 75
5교시
setup과 loop
setup과 loop
통신 등 시작 설정을 합니다.
loop는 그 뒤 반복되는 함수입니다.
시작 한 번과 그 뒤 반복
setup(): 통신 등 시작 설정
loop(): 그 뒤 반복할 문장
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 075

## Slide 76
5교시
직렬 통신과 속도 설정
직렬 통신과 속도 설정
양쪽 통신 속도를 맞춥니다.
예제는 Serial.begin(115200)을 사용합니다.
직렬 통신 설정
Serial.begin(115200);
모니터 쪽 속도도 맞춰야 함
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 076

## Slide 77
5교시
고정 출력과 센서 측정
고정 출력과 센서 측정
Serial.println이 같은 문장을 보냅니다.
이 예에는 센서를 읽는 함수가 없습니다.
고정 가상 출력
Serial.println("mock:28.0");
센서를 읽는 함수는 없음
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 077

## Slide 78
5교시
delay와 실행 주기
대기 시간
delay(1000)은 1000ms 대기입니다.
전체 반복 주기
전체 주기 정확도를 측정한 결과는 아닙니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 078

## Slide 79
5교시
배선 전 확인 조건
배선 전 확인 조건
보드 모델 · 핀 기능 · 전압 · 전류가 돌아오는 길
전원을 끈 상태의 도면부터 검토합니다.
배선 검토 항목
확인할 대상 | 상태
보드 모델 | 미확인
핀 기능·전압 | 문서 필요
전류의 반환 경로 | 도면 검토
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 079

## Slide 80
5교시
보드 반복 코드 읽기 예제
01
void setup() {
02
Serial.begin(115200);
03
}
04
void loop() {
05
Serial.println("mock:28.0");
06
delay(1000);
07
}
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 080

## Slide 81
5교시
코드의 줄별 역할
1~3행: 시작할 때 통신을 설정합니다.
4~7행: 고정 문장을 반복 출력합니다.
중괄호: 문장 묶음 · 세미콜론: 문장 끝
delay(1000): 1초를 기다립니다.
코드 80번의 입력과 출력 83번을 함께 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 081

## Slide 82
5교시
학생 파일과 실행 명령
이 코드는 Python으로 실행하지 않습니다.
정확한 보드 모델을 먼저 확인합니다.
보드에서 컴파일·업로드·모니터 관찰을 아직 하지 않았습니다.
코드 80번의 입력과 출력 83번을 함께 봅니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 082

## Slide 83
5교시
예상 출력
고정 가상 출력
읽기 예의 문장: mock:28.0
실물 실행 확인
가상 출력이며 실제 측정값이 아닙니다.
컴파일·업로드 성공은 아직 확인하지 않았습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 083

## Slide 84
5교시
연습 문제
글자가 깨질 때와 포트가 없을 때
처음 확인할 항목을 각각 쓰세요.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 084

## Slide 85
5교시
정답과 풀이
글자 깨짐
글자 깨짐: 양쪽 속도 설정
포트 없음
포트 없음: 케이블·드라이버·장치 인식
고정 문장이 보이는 것과 센서를 읽는 것은 별도로 확인합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 085

## Slide 86
5교시
한 값 바꾸기
출력 문장을 mock:25.0으로 바꿉니다.
입력 센서를 읽는 기능이 생긴 것은 아닙니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 086

## Slide 87
5교시
오류 원인과 복구
핀 번호를 추측해 전원을 넣지 않습니다.
모델을 모르면 확인표에 적고 배선을 멈춥니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 087

## Slide 88
5교시
확인 질문
setup과 loop의 역할을 말해 봅시다.
PC 파일 재생과 보드 실행을 구분합니다.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 088

## Slide 89
5교시
추가·복습 문제
추가·도전: 고정값을 실제 온도로 바꾸려면
빠진 입력·변환·확인 단계를 쓰세요.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 089

## Slide 90
6교시
온도 판정 시험과 추가 확인
16:00~16:50 · 50분
A16 · A17 · A18
개념 설명 → 시연 → 직접 실습 → 확인
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 090

## Slide 91
6교시
온도 요구와 기대 상태
온도 요구와 기대 상태
28.0 이상 → alert
null → missing
온도 규칙의 경계
입력 | 기대
27.9 | normal
28.0 | alert
null | missing
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 091

## Slide 92
6교시
경계·결측·형식 시험
경계·결측·형식 시험
27.9 · 28.0 · None · "28.0"
기대 상태를 실행 전에 적습니다.
서로 다른 입력
숫자 | 누락 | 문자열
27.9 / 28.0 | None | "28.0"
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 092

## Slide 93
6교시
모의 시험의 검증 범위
모의 시험의 검증 범위
입력값에 대한 판단을 확인합니다.
센서 정확도나 배선 성공은 별도입니다.
확인한 범위
모의 입력 → 판단 규칙
센서 정확도·배선 성공은 별도 시험
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 093

## Slide 94
6교시
문턱 변경과 시험 갱신
문턱 변경과 시험 갱신
30.0으로 바꾸면 29.9·30.0·30.1을 비교합니다.
누락과 초기 상태도 재검토합니다.
새 문턱 30.0 시험
입력 | 30.0과 비교
29.9 | 미만
30.0 | 같음
30.1 | 초과
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 094

## Slide 95
6교시
미확인 실물 조건
미확인 실물 조건
보드 모델 · 신호 전압 · 센서 오차
모르는 항목은 비워 두고 확인할 자료를 적습니다.
실물 조건 기록
항목 | 현재 확인
보드 모델 | 미확인
신호 전압 | 문서 필요
센서 오차 | 실물 비교 필요
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 095

## Slide 96
6교시
온도 판정 시험 자료 전달
전달할 파일
입력 · 코드 · 명령 · 출력 · 시험표
추가 장비 시험
예제 실행 결과를 적고, 장비에서 아직 시험하지 못한 항목을 표시합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 096

## Slide 97
6교시
모의 입력과 기대 상태
온도 입력 | 기대 상태
27.9 | normal
28.0 | alert
None | missing
"28.0" | invalid
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 097

## Slide 98
6교시
예상 출력
네 기대 상태와 관찰을 비교합니다.
실물 측정 정확도는 별도 시험입니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 098

## Slide 99
6교시
연습 문제
센서 오차 ±0.5℃도 확인된 것인가요?
예제에서 확인한 결과와 센서에서 시험할 내용을 각각 쓰세요.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 099

## Slide 100
6교시
정답과 풀이
현재는 모의 판단 규칙만 확인했습니다.
기준 온도계와 실제 센서의 비교가 필요합니다.
여러 온도 조건과 측정 방법을 기록합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 100

## Slide 101
6교시
한 값 바꾸기
새 기준 30.0에 맞춰
입력·기대 상태·표시 설명을 갱신합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 101

## Slide 102
6교시
오류 원인과 복구
모의 28.0 일치를 센서 정확도로 쓰지 않습니다.
장비가 없어 시험하지 못한 항목은 그대로 표시합니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 102

## Slide 103
6교시
확인 질문
예제에서 시험한 입력과 결과를 설명합니다.
다음 팀에 줄 파일 묶음을 가리켜 봅니다.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 103

## Slide 104
6교시
추가·복습 문제
추가·복습: 경계 30.0
시험 세 입력과 실물 미확인 두 가지를 쓰세요.
조건을 먼저 읽고 결과를 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 104

## Slide 105
6교시
제출할 기록과 파일
work의 기록과 수정본을 저장합니다.
입력·설정·결과가 같은 실행인지 확인합니다.
어떻게 확인했는지, 아직 시험하지 못한 것은 무엇인지 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 105

## Slide 106
6교시
다음 사람이 알아야 할 내용
어느 폴더에서 어떤 명령을 입력하는지 설명합니다.
출력의 뜻과 추가로 시험할 내용을 설명합니다.
막힌 단계와 다시 확인할 항목을 적습니다.
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 106

## Slide 107
10/23 수업
오늘의 수업 자료
처음 시작 안내 ↗
zeusk302-png.github.io
학생 교안 ↗
zeusk302-png.github.io
실습 활동 ↗
zeusk302-png.github.io
예제 코드와 데이터 ZIP ↗
zeusk302-png.github.io
날짜별 자료 다운로드 ↗
zeusk302-png.github.io
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 107

## Slide 108
10/23 수업
공식 문서와 참고 자료
ESP32 GPIO ↗
docs.espressif.com
ESP32 ADC ↗
docs.espressif.com
ESP32 직렬 통신 ↗
docs.espressif.com
교안 열기 ↗
실습 열기 ↗
공식 자료 ↗
10/23 108