## Slide 1
K-DIGITAL / PHYSICAL AI
OpenCV와 웹캠
2026-10-22
예제를 읽고 실행 결과를 예상해 봅니다.
예제에서 확인한 결과와 장비에서 시험할 내용을 적습니다.
10/22 피지컬AI
001
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
2026-10-22 · 처음 시작
기본 경로는 파일 이미지입니다. 개인 실행은 Python 3 설치 후 터미널에서 `python -m pip install opencv-python==4.12.0.88`을 사용할 수 있는 환경이 필요합니다. 설치 권한이 없으면 강사 시연·제공 출력 비교로 진행합니다. 실제 웹캠 스크립트는 강사가 장치·권한·촬영 범위를 확인한 뒤에만 선택해서 실행합니다.
파일과 실행
`examples/course/data`는 읽을 입력, `code`는 완성 시연 코드, `work`는 나의 작성·수정 파일입니다. ZIP을 풀고 폴더 구조를 유지합니다. 터미널은 명령을 실행하는 창이며, 에디터는 파일 내용을 쓰고 저장하는 창입니다. 저장만으로 코드가 실행되지는 않습니다.
1. [용어](glossary.md)에서 낯선 말을 확인합니다.
2. [교안](lesson.md)의 개념과 예를 읽습니다.
3. [활동지](practice-guide.md)의 A01부터 입력을 열고 work 양식에 기록합니다.
4. 코드 실행은 code/line-guide.md의 명령과 조건을 따릅니다.
수업을 마칠 때 확인할 것: 기본 count2와 임계값60의 count3 차이, 입력 실패와 빈장면0 차이, release의 이유를 설명하고 입력값과 결과를 적습니다.
수업 전, 이 세 가지부터 확인하세요
앞선 내용이 기억나지 않으면 아래 질문부터 읽어 보세요. 먼저 답을 적고 풀이와 비교해 보세요.
픽셀
질문: 이미지 폭 100과 높이 60이면 (80,70)은 안쪽인가요?
풀이: x=80은 폭 안쪽이지만 y=70은 높이 범위를 벗어납니다. 좌표는 보통 0부터 세며 배열 접근의 행·열 순서를 확인합니다.
검출
질문: 밝은 영역 두 개를 찾으면 물체 두 개라고 확정하나요?
풀이: 그 설정에서 조건을 만족하는 영역 두 개를 찾은 결과입니다. 반사·그림자·붙은 영역 때문에 실제 물체와 다를 수 있습니다.
비교
질문: 밝기 기준과 최소 면적을 함께 바꾸면 이유를 알 수 있나요?
풀이: 조건을 하나만 바꾸고 나머지를 고정해야 어떤 변화가 결과에 영향을 주었는지 비교하기 쉽습니다.
오늘의 수업과 복습을 나누는 방법
수업은 10:00~10:50, 11:00~11:50, 13:00~13:50, 14:00~14:50, 15:00~15:50, 16:00~16:50입니다. 중식은 11:50~13:00이며 수업 사이에는 10분 쉽니다. 마지막 16:50~17:00은 휴식과 저장·퇴실 준비로 배치했습니다.
| 교시 | 수업에서 먼저 확인할 활동 | 추가·복습 |
|---|---|---|
| 1 | A01, A02, A03 | 새 입력으로 한 번 더 확인 |
| 2 | A04, A05, A06 | 새 입력으로 한 번 더 확인 |
| 3 | A07, A08, A09 | 새 입력으로 한 번 더 확인 |
| 4 | A10, A11, A12 | 새 입력으로 한 번 더 확인 |
| 5 | A13, A14, A15 | 새 입력으로 한 번 더 확인 |
| 6 | A16, A17, A18 | 새 입력으로 한 번 더 확인 |
교안의 쉬운 사례와 단계별 풀이를 먼저 읽고 필수 결과를 직접 만들어 봅니다. 새 문제는 결과를 확인한 뒤 복습하거나 도전합니다. 모든 페이지를 같은 시간에 끝내라는 뜻은 아닙니다. 설치가 막혔을 때는 제공 출력과 수동 추적으로 개념을
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 2
2026.10.22
자료 폴더와 학생 작업 파일
01
data: 읽을 입력
02
code: 제공 참고 코드
03
work: 나의 복사본과 기록
04
저장한 뒤 실행해야 결과가 나옵니다.
10/22 피지컬AI
002
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
ZIP을 일반 폴더에 풀고 data·code·work의 위치를 유지한다. data는 입력 자료, code는 참고 코드, work는 학생의 작업 복사본이다. 편집기는 파일을 쓰고 저장하는 도구이고, 터미널은 명령을 실행하는 창이다. 저장만 해서는 실행되지 않는다. 파일 이름과 확장자를 확인하고 안내된 폴더에서 명령을 입력하도록 돕는다. 실행이 막히면 오류 문구와 경로를 적고, 제공 출력이나 강사 시연을 예상과 비교하도록 안내한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 3
2026.10.22
오늘의 6교시 일정
01
1·2교시 10:00~11:50
02
중식 11:50~13:00
03
3~6교시 13:00~16:50
04
수업 300분 · 나머지는 휴식과 정리입니다.
10/22 피지컬AI
003
Notes: 출처: docs/schedule.md
자료 위치: docs/schedule.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 4
2026.10.22
시연·수정·비교·설명
01
시연을 봅니다.
02
같이 따라 하고 한 값을 바꿉니다.
03
예상과 결과를 비교합니다.
04
어떤 값 때문에 결과가 바뀌었는지 설명합니다.
10/22 피지컬AI
004
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
설치나 장비 연결이 안 된 학생도 제공 코드로 결과를 따라 읽을 수 있다. 직접 실행했는지, 강사 시연을 봤는지, 제공 출력을 비교했는지, 손으로 계산했는지 기록하게 한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 5
01
교시
이미지의 값과 좌표
10:00~10:50 · 50분
A01 · A02 · A03
개념 설명 → 시연 → 직접 실습 → 확인
2026.10.22
005
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
1교시 필수 개념 보충 · 좌표를 알아야 검사 위치를 정할 수 있다
실무 상황과 원리
포장 검사 담당자가 사진 오른쪽 위의 인쇄만 확인하려고 합니다. 사진 파일을 보았다는 사실과 컴퓨터가 그 위치를 읽었다는 사실은 다릅니다. 파일은 저장된 자료이고, 배열은 읽은 뒤 메모리에서 값이 놓인 표입니다. 격자의 한 칸인 픽셀에 번호를 붙이면 위치를 정확히 전달할 수 있습니다. 왼쪽 위를 출발점으로 가로 번호 x, 세로 번호 y가 각각 0부터 시작합니다.
OpenCV 컬러 배열의 shape는 높이, 너비, 채널 수 순서입니다. 높이 3, 너비 4, 채널 3이면 (3,4,3)이며 위치는 12곳, 색 성분은 총 36개입니다. image[y,x]에서 첫 번호는 행이므로 image[1,2]는 x=2, y=1입니다. BGR 값 [0,0,255]는 빨강 성분만 큰 값입니다. RGB 약속을 쓰는 다른 도구로 가져갈 때는 채널 순서를 확인해야 합니다.
완성 예를 종이에 추적합니다. 입력은 shape (3,4,3), 질문은 오른쪽 끝 아래 칸입니다. 처리에서 x의 마지막 번호는 4−1=3, y의 마지막 번호는 3−1=2로 계산합니다. 출력 위치는 image[2,3]입니다. 번호 4와 3을 그대로 쓰면 범위를 벗어납니다. 해상도만으로 실제 물체가 몇 mm인지 계산하지 못하며 촬영 거리와 기준 길이가 필요합니다.
새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전
복습 문제: 높이 5, 너비 8인 새 사진의 왼쪽 아래 픽셀과 전체 위치 수를 직접 작성하세요. 채널이 3일 때 색 성분 수도 별도로 쓰세요.
정답과 오답의 이유
정답은 image[4,0], 위치 40곳, 색 성분 120개입니다. image[0,4]는 첫 행의 다섯 번째 위치라서 아래 칸이 아닙니다. 120을 물체 개수로 쓰면 색 성분과 검사 대상을 혼동한 것입니다.
확인 질문과 답
1. shape의 첫 값은? → 높이입니다.
2. x=3,y=2의 배열 표기는? → image[2,3]입니다.
3. BGR의 마지막 값은? → 빨강 성분입니다.
먼저 시연하고 학생과 값을 따라 읽는다. 한 값을 바꿔 실행한 뒤 예상과 실제 결과를 비교하고, 왜 달라졌는지 질문한다. 기본 실습을 마치면 추가·복습 문제를 선택한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 6
1교시
이미지와 픽셀 값
사진 파일을 읽으면 배열이 됩니다.
한 칸의 색과 밝기를 픽셀 값으로 읽습니다.
10/22 피지컬AI
006
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
사진 파일을 읽으면 배열이 됩니다.
한 칸의 색과 밝기를 픽셀 값으로 읽습니다.
포장 검사 담당자가 사진 오른쪽 위의 인쇄만 확인하려고 합니다. 사진 파일을 보았다는 사실과 컴퓨터가 그 위치를 읽었다는 사실은 다릅니다. 파일은 저장된 자료이고, 배열은 읽은 뒤 메모리에서 값이 놓인 표입니다. 격자의 한 칸인 픽셀에 번호를 붙이면 위치를 정확히 전달할 수 있습니다. 왼쪽 위를 출발점으로 가로 번호 x, 세로 번호 y가 각각 0부터 시작합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 7
1교시
shape의 높이·너비·채널
높이 240
shape (240, 320, 3)
높이 240 · 너비 320 · 색 채널 3
10/22 피지컬AI
007
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
shape (240, 320, 3)
높이 240 · 너비 320 · 색 채널 3
OpenCV 컬러 배열의 shape는 높이, 너비, 채널 수 순서입니다. 높이 3, 너비 4, 채널 3이면 (3,4,3)이며 위치는 12곳, 색 성분은 총 36개입니다. image[y,x]에서 첫 번호는 행이므로 image[1,2]는 x=2, y=1입니다. BGR 값 [0,0,255]는 빨강 성분만 큰 값입니다. RGB 약속을 쓰는 다른 도구로 가져갈 때는 채널 순서를 확인해야 합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 8
1교시
0부터 시작하는 좌표
왼쪽 위는 x=0, y=0입니다.
오른쪽 끝 번호는 너비−1입니다.
10/22 피지컬AI
008
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
왼쪽 위는 x=0, y=0입니다.
오른쪽 끝 번호는 너비−1입니다.
OpenCV 컬러 배열의 shape는 높이, 너비, 채널 수 순서입니다. 높이 3, 너비 4, 채널 3이면 (3,4,3)이며 위치는 12곳, 색 성분은 총 36개입니다. image[y,x]에서 첫 번호는 행이므로 image[1,2]는 x=2, y=1입니다. BGR 값 [0,0,255]는 빨강 성분만 큰 값입니다. RGB 약속을 쓰는 다른 도구로 가져갈 때는 채널 순서를 확인해야 합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 9
1교시
행·열과 좌표 순서
화면 좌표 x=30, y=40
배열 위치는 image[40, 30]입니다.
10/22 피지컬AI
009
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
화면 좌표 x=30, y=40
배열 위치는 image[40, 30]입니다.
완성 예를 종이에 추적합니다. 입력은 shape (3,4,3), 질문은 오른쪽 끝 아래 칸입니다. 처리에서 x의 마지막 번호는 4−1=3, y의 마지막 번호는 3−1=2로 계산합니다. 출력 위치는 image[2,3]입니다. 번호 4와 3을 그대로 쓰면 범위를 벗어납니다. 해상도만으로 실제 물체가 몇 mm인지 계산하지 못하며 촬영 거리와 기준 길이가 필요합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 10
1교시
BGR 색 채널 순서
01
B는 파랑 · G는 초록 · R은 빨강
02
[0, 0, 255]는 빨강입니다.
10/22 피지컬AI
010
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
B는 파랑 · G는 초록 · R은 빨강
[0, 0, 255]는 빨강입니다.
OpenCV 컬러 배열의 shape는 높이, 너비, 채널 수 순서입니다. 높이 3, 너비 4, 채널 3이면 (3,4,3)이며 위치는 12곳, 색 성분은 총 36개입니다. image[y,x]에서 첫 번호는 행이므로 image[1,2]는 x=2, y=1입니다. BGR 값 [0,0,255]는 빨강 성분만 큰 값입니다. RGB 약속을 쓰는 다른 도구로 가져갈 때는 채널 순서를 확인해야 합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 11
1교시
저장과 실행의 차이
work/pixel_trace.py에 저장합니다.
course 폴더에서 터미널 명령을 실행합니다.
10/22 피지컬AI
011
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
work/pixel_trace.py에 저장합니다.
course 폴더에서 터미널 명령을 실행합니다.
포장 검사 담당자가 사진 오른쪽 위의 인쇄만 확인하려고 합니다. 사진 파일을 보았다는 사실과 컴퓨터가 그 위치를 읽었다는 사실은 다릅니다. 파일은 저장된 자료이고, 배열은 읽은 뒤 메모리에서 값이 놓인 표입니다. 격자의 한 칸인 픽셀에 번호를 붙이면 위치를 정확히 전달할 수 있습니다. 왼쪽 위를 출발점으로 가로 번호 x, 세로 번호 y가 각각 0부터 시작합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 12
1교시
한 픽셀의 좌표와 색 값
01
import numpy as np
02
image = np.zeros((3, 4, 3), dtype=np.uint8)
03
image[1, 2] = [0, 0, 255]
04
print(image.shape)
05
print(image[1, 2].tolist())
10/22 피지컬AI
012
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
도구를 가져오고 0으로 찬 3×4×3 배열을 만든 뒤, 선택한 위치에 값을 넣고 출력한다. np는 numpy를 짧게 쓴 이름이다. 대괄호는 행·열 위치를 고르고, .shape는 배열의 크기를 알려 준다. .tolist()는 배열을 목록으로 바꾸는 호출이다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 13
1교시
코드의 줄별 역할
1~2행:
도구와 배열을 준비합니다.
3행:
한 픽셀의 BGR 값을 저장합니다.
4~5행:
크기와 색 값을 출력합니다.
10/22 피지컬AI
013
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
도구를 가져오고 0으로 찬 3×4×3 배열을 만든 뒤, 선택한 위치에 값을 넣고 출력한다. np는 numpy를 짧게 쓴 이름이다. 대괄호는 행·열 위치를 고르고, .shape는 배열의 크기를 알려 준다. .tolist()는 배열을 목록으로 바꾸는 호출이다.
기호를 정확한 이름으로 설명하기 전에 역할을 쉬운 말로 연결한다. 대입·비교·반복·출력 중 어느 단계인지 학생이 가리키게 한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 14
1교시
학생 파일과 실행 명령
01
현재 폴더: 압축을 푼 course
02
학생 파일: work/pixel_trace.py
03
python -X utf8 work/pixel_trace.py
10/22 피지컬AI
014
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
제공 참고 코드가 있으면 code 원본을 보존하고 work에 복사한다. 화면의 새로운 짧은 예는 표시된 work 파일에 전체를 입력하고 저장한다. 터미널의 현재 위치는 course다. 명령의 상대 경로 work/를 바꾸지 않는다. 예상 출력은 다음 슬라이드에서 비교한다. Python·numpy·cv2 설치 조건은 해당 예제에 따라 확인하고 불가이면 제공 출력 비교를 사용한다.
도구를 가져오고 0으로 찬 3×4×3 배열을 만든 뒤, 선택한 위치에 값을 넣고 출력한다. np는 numpy를 짧게 쓴 이름이다. 대괄호는 행·열 위치를 고르고, .shape는 배열의 크기를 알려 준다. .tolist()는 배열을 목록으로 바꾸는 호출이다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 15
1교시
예상 출력
(3, 4, 3)
[0, 0, 255]
위치는 12곳, 색 성분은 36개입니다.
10/22 피지컬AI
015
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
(3, 4, 3)
[0, 0, 255]
위치는 12곳, 색 성분은 36개입니다.
OpenCV 컬러 배열의 shape는 높이, 너비, 채널 수 순서입니다. 높이 3, 너비 4, 채널 3이면 (3,4,3)이며 위치는 12곳, 색 성분은 총 36개입니다. image[y,x]에서 첫 번호는 행이므로 image[1,2]는 x=2, y=1입니다. BGR 값 [0,0,255]는 빨강 성분만 큰 값입니다. RGB 약속을 쓰는 다른 도구로 가져갈 때는 채널 순서를 확인해야 합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 16
1교시 / 직접 생각하기
연습 문제
높이 5, 너비 8인 사진입니다.
왼쪽 아래 위치와 픽셀 수를 쓰세요.
10/22 피지컬AI
016
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
이 화면에서 설명할 내용:
높이 5, 너비 8인 사진입니다.
왼쪽 아래 위치와 픽셀 수를 쓰세요.
포장 검사 담당자가 사진 오른쪽 위의 인쇄만 확인하려고 합니다. 사진 파일을 보았다는 사실과 컴퓨터가 그 위치를 읽었다는 사실은 다릅니다. 파일은 저장된 자료이고, 배열은 읽은 뒤 메모리에서 값이 놓인 표입니다. 격자의 한 칸인 픽셀에 번호를 붙이면 위치를 정확히 전달할 수 있습니다. 왼쪽 위를 출발점으로 가로 번호 x, 세로 번호 y가 각각 0부터 시작합니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 17
1교시
정답과 풀이
위치
위치: image[4, 0]
픽셀 수: 5×8=40
색 채널 3이면 색 성분은 120개입니다.
10/22 피지컬AI
017
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
위치: image[4, 0]
픽셀 수: 5×8=40
색 채널 3이면 색 성분은 120개입니다.
OpenCV 컬러 배열의 shape는 높이, 너비, 채널 수 순서입니다. 높이 3, 너비 4, 채널 3이면 (3,4,3)이며 위치는 12곳, 색 성분은 총 36개입니다. image[y,x]에서 첫 번호는 행이므로 image[1,2]는 x=2, y=1입니다. BGR 값 [0,0,255]는 빨강 성분만 큰 값입니다. RGB 약속을 쓰는 다른 도구로 가져갈 때는 채널 순서를 확인해야 합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 18
1교시 / 직접 생각하기
한 값 바꾸기
[0, 0, 255]를 [255, 0, 0]으로 바꿉니다.
같은 위치가 파랑으로 바뀝니다.
10/22 피지컬AI
018
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
이 화면에서 설명할 내용:
[0, 0, 255]를 [255, 0, 0]으로 바꿉니다.
같은 위치가 파랑으로 바뀝니다.
OpenCV 컬러 배열의 shape는 높이, 너비, 채널 수 순서입니다. 높이 3, 너비 4, 채널 3이면 (3,4,3)이며 위치는 12곳, 색 성분은 총 36개입니다. image[y,x]에서 첫 번호는 행이므로 image[1,2]는 x=2, y=1입니다. BGR 값 [0,0,255]는 빨강 성분만 큰 값입니다. RGB 약속을 쓰는 다른 도구로 가져갈 때는 채널 순서를 확인해야 합니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 19
1교시
오류 원인과 복구
01
image[5, 0]은 행 범위를 벗어납니다.
02
마지막 행 번호는 높이−1입니다.
10/22 피지컬AI
019
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
이 화면에서 설명할 내용:
image[5, 0]은 행 범위를 벗어납니다.
마지막 행 번호는 높이−1입니다.
완성 예를 종이에 추적합니다. 입력은 shape (3,4,3), 질문은 오른쪽 끝 아래 칸입니다. 처리에서 x의 마지막 번호는 4−1=3, y의 마지막 번호는 3−1=2로 계산합니다. 출력 위치는 image[2,3]입니다. 번호 4와 3을 그대로 쓰면 범위를 벗어납니다. 해상도만으로 실제 물체가 몇 mm인지 계산하지 못하며 촬영 거리와 기준 길이가 필요합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 20
1교시 / 직접 생각하기
확인 질문
image[y, x]가 무엇을 고르는지 말해 봅시다.
픽셀 수와 색 성분 수를 구분해 설명합니다.
10/22 피지컬AI
020
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
image[y, x]가 무엇을 고르는지 말해 봅시다.
픽셀 수와 색 성분 수를 구분해 설명합니다.
포장 검사 담당자가 사진 오른쪽 위의 인쇄만 확인하려고 합니다. 사진 파일을 보았다는 사실과 컴퓨터가 그 위치를 읽었다는 사실은 다릅니다. 파일은 저장된 자료이고, 배열은 읽은 뒤 메모리에서 값이 놓인 표입니다. 격자의 한 칸인 픽셀에 번호를 붙이면 위치를 정확히 전달할 수 있습니다. 왼쪽 위를 출발점으로 가로 번호 x, 세로 번호 y가 각각 0부터 시작합니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 21
1교시 / 직접 생각하기
추가·복습 문제
추가·복습: 가로 7, 세로 2, 채널 3
x=6, y=1 위치와 색 성분 수를 구하세요.
10/22 피지컬AI
021
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/assessment.md
이 화면에서 설명할 내용:
추가·복습: 가로 7, 세로 2, 채널 3
x=6, y=1 위치와 색 성분 수를 구하세요.
포장 검사 담당자가 사진 오른쪽 위의 인쇄만 확인하려고 합니다. 사진 파일을 보았다는 사실과 컴퓨터가 그 위치를 읽었다는 사실은 다릅니다. 파일은 저장된 자료이고, 배열은 읽은 뒤 메모리에서 값이 놓인 표입니다. 격자의 한 칸인 픽셀에 번호를 붙이면 위치를 정확히 전달할 수 있습니다. 왼쪽 위를 출발점으로 가로 번호 x, 세로 번호 y가 각각 0부터 시작합니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
관련 다른 상황에 적용하는 문제와 해설:
가로 7·세로 2·채널 3인 사진에서 x=6,y=1의 표기와 색 성분 수를 쓰세요.
<details><summary>정답과 해설</summary>
image[1,6], 42개입니다. 가로·세로 순서를 뒤집거나 42를 물체 수로 쓰지 않습니다.
</details>
수업 활동 뒤 선택한다. 50분 안에 다 풀기 어려우면 수업 뒤에 이어서 풀도록 안내한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/assessment.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 22
02
교시
읽기·자르기·밝기 변환
11:00~11:50 · 50분
A04 · A05 · A06
개념 설명 → 시연 → 직접 실습 → 확인
2026.10.22
022
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
2교시 필수 개념 보충 · 잘라내기와 밝기 변환이 바꾸는 정보
실무 상황과 원리
작업대 사진에는 부품과 함께 창문 반사가 들어 있습니다. 검사자는 작업대 가운데만 보고 싶습니다. 관심 영역은 전체 사진에서 필요한 작은 구역이며 ROI라고 부릅니다. 잘라내기는 바깥 픽셀을 제외하고, 크기 변경은 새 격자로 값을 다시 배치합니다. 둘을 같은 일이라고 생각하면 검사 위치와 면적 기준이 틀어집니다.
image[20:80,30:130]은 행 20부터 79, 열 30부터 129까지 가져옵니다. 콜론 뒤의 끝 번호는 포함하지 않습니다. 따라서 높이는 80−20=60, 너비는 130−30=100입니다. 잘린 사진의 (0,0)은 원본의 (30,20)입니다. 원본 좌표가 필요하면 잘린 x에 30, y에 20을 더합니다. 가로와 세로를 각각 절반으로 줄이면 같은 물체의 면적은 대략 4분의 1이 됩니다. 정확한 경계 값은 다시 만든 픽셀과 윤곽선에 따라 달라집니다.
회색조는 여러 색 성분을 밝기 하나로 바꿉니다. 세 성분의 단순 평균이 아니라 변환 규칙을 사용합니다. 예제의 순수 빨강 BGR [0,0,255]는 대략 76, 초록 [0,255,0]은 150, 파랑 [255,0,0]은 29입니다. 밝은 부품을 찾기에는 편하지만 같은 밝기의 서로 다른 색은 구분하기 어렵습니다. 완성 흐름은 원본 읽기 → 필요한 영역 자르기 → 회색조 변환 → 높이와 너비 기록입니다. 회색조 결과의 shape는 (60,100)이며 채널 3이 사라집니다.
새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전
복습 문제: image[10:50,20:90]을 새로 해석하고, 잘린 좌표 x=4,y=7의 원본 좌표를 계산하세요. 빨간 라벨과 녹색 라벨을 구별할 때 회색조만으로 충분한지도 판단하세요.
정답과 오답의 이유
높이 40, 너비 70, 원본 x=24,y=17입니다. 색이 업무 판단의 핵심이면 원본 색 정보를 보존해야 합니다. 끝 번호를 포함해 41×71로 쓰거나 모든 색 차이가 밝기 차이로 유지된다고 쓰면 오답입니다.
확인 질문과 답
1. 끝 번호 50은 포함되나요? → 아닙니다.
2. 잘린 좌표의 출발점은? → 잘라낸 영역의 왼쪽 위입니다.
3. 반으로 축소한 면적 기준은? → 기존 기준을 그대로 확정하지 말고 재검증합니다.
먼저 시연하고 학생과 값을 따라 읽는다. 한 값을 바꿔 실행한 뒤 예상과 실제 결과를 비교하고, 왜 달라졌는지 질문한다. 기본 실습을 마치면 추가·복습 문제를 선택한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 23
2교시
이미지 읽기 실패와 None
None
imread 실패 결과는 None입니다.
색 변환 전에 읽기 성공부터 확인합니다.
10/22 피지컬AI
023
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
imread 실패 결과는 None입니다.
색 변환 전에 읽기 성공부터 확인합니다.
회색조는 여러 색 성분을 밝기 하나로 바꿉니다. 세 성분의 단순 평균이 아니라 변환 규칙을 사용합니다. 예제의 순수 빨강 BGR [0,0,255]는 대략 76, 초록 [0,255,0]은 150, 파랑 [255,0,0]은 29입니다. 밝은 부품을 찾기에는 편하지만 같은 밝기의 서로 다른 색은 구분하기 어렵습니다. 완성 흐름은 원본 읽기 → 필요한 영역 자르기 → 회색조 변환 → 높이와 너비 기록입니다. 회색조 결과의 shape는 (60,100)이며 채널 3이 사라집니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 24
2교시
관심 영역 ROI
작업대만 검사하려면 사진 일부를 자릅니다.
잘라낸 영역을 ROI라고 부릅니다.
10/22 피지컬AI
024
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
작업대만 검사하려면 사진 일부를 자릅니다.
잘라낸 영역을 ROI라고 부릅니다.
작업대 사진에는 부품과 함께 창문 반사가 들어 있습니다. 검사자는 작업대 가운데만 보고 싶습니다. 관심 영역은 전체 사진에서 필요한 작은 구역이며 ROI라고 부릅니다. 잘라내기는 바깥 픽셀을 제외하고, 크기 변경은 새 격자로 값을 다시 배치합니다. 둘을 같은 일이라고 생각하면 검사 위치와 면적 기준이 틀어집니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 25
2교시
자르기 범위의 끝 번호
image[20:80, 30:130]
높이 60 · 너비 100입니다.
10/22 피지컬AI
025
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
image[20:80, 30:130]
높이 60 · 너비 100입니다.
image[20:80,30:130]은 행 20부터 79, 열 30부터 129까지 가져옵니다. 콜론 뒤의 끝 번호는 포함하지 않습니다. 따라서 높이는 80−20=60, 너비는 130−30=100입니다. 잘린 사진의 (0,0)은 원본의 (30,20)입니다. 원본 좌표가 필요하면 잘린 x에 30, y에 20을 더합니다. 가로와 세로를 각각 절반으로 줄이면 같은 물체의 면적은 대략 4분의 1이 됩니다. 정확한 경계 값은 다시 만든 픽셀과 윤곽선에 따라 달라집니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 26
2교시
ROI 좌표와 원본 좌표
잘린 사진의 (0,0)
원본에서는 x=30, y=20입니다.
10/22 피지컬AI
026
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
잘린 사진의 (0,0)
원본에서는 x=30, y=20입니다.
image[20:80,30:130]은 행 20부터 79, 열 30부터 129까지 가져옵니다. 콜론 뒤의 끝 번호는 포함하지 않습니다. 따라서 높이는 80−20=60, 너비는 130−30=100입니다. 잘린 사진의 (0,0)은 원본의 (30,20)입니다. 원본 좌표가 필요하면 잘린 x에 30, y에 20을 더합니다. 가로와 세로를 각각 절반으로 줄이면 같은 물체의 면적은 대략 4분의 1이 됩니다. 정확한 경계 값은 다시 만든 픽셀과 윤곽선에 따라 달라집니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 27
2교시
자르기와 크기 변경
가로·세로를 절반으로 줄이면
면적은 대략 4분의 1이 됩니다.
10/22 피지컬AI
027
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
가로·세로를 절반으로 줄이면
면적은 대략 4분의 1이 됩니다.
image[20:80,30:130]은 행 20부터 79, 열 30부터 129까지 가져옵니다. 콜론 뒤의 끝 번호는 포함하지 않습니다. 따라서 높이는 80−20=60, 너비는 130−30=100입니다. 잘린 사진의 (0,0)은 원본의 (30,20)입니다. 원본 좌표가 필요하면 잘린 x에 30, y에 20을 더합니다. 가로와 세로를 각각 절반으로 줄이면 같은 물체의 면적은 대략 4분의 1이 됩니다. 정확한 경계 값은 다시 만든 픽셀과 윤곽선에 따라 달라집니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 28
2교시
회색조와 색 정보
색 성분 3개를 밝기 1개로 바꿉니다.
같은 밝기의 다른 색은 구별하기 어렵습니다.
10/22 피지컬AI
028
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
색 성분 3개를 밝기 1개로 바꿉니다.
같은 밝기의 다른 색은 구별하기 어렵습니다.
회색조는 여러 색 성분을 밝기 하나로 바꿉니다. 세 성분의 단순 평균이 아니라 변환 규칙을 사용합니다. 예제의 순수 빨강 BGR [0,0,255]는 대략 76, 초록 [0,255,0]은 150, 파랑 [255,0,0]은 29입니다. 밝은 부품을 찾기에는 편하지만 같은 밝기의 서로 다른 색은 구분하기 어렵습니다. 완성 흐름은 원본 읽기 → 필요한 영역 자르기 → 회색조 변환 → 높이와 너비 기록입니다. 회색조 결과의 shape는 (60,100)이며 채널 3이 사라집니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 29
2교시
ROI 크기 계산
01
import numpy as np
02
image = np.zeros((240, 320, 3), dtype=np.uint8)
03
roi = image[20:80, 30:130]
04
print(image.shape)
05
print(roi.shape)
10/22 피지컬AI
029
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
원본 배열은 240×320이다. 행은20~79, 열은30~129를 선택하므로 끝 번호는 포함하지 않는다. image[20:80,30:130]에서 앞 범위는 행, 뒤 범위는 열이다. 원본을 지우는 대신 선택한 부분을 roi로 읽는다. 이 예는 모든 값이0인 가상 배열이다. 사진 속 물품을 해석하기보다 잘라낸 배열의 크기를 따라 읽도록 안내한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 30
2교시
코드의 줄별 역할
1~2행:
원본 크기의 배열을 만듭니다.
3행:
끝 번호를 빼고 영역을 자릅니다.
4~5행:
원본과 ROI 크기를 출력합니다.
10/22 피지컬AI
030
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
원본 배열은 240×320이다. 행은20~79, 열은30~129를 선택하므로 끝 번호는 포함하지 않는다. image[20:80,30:130]에서 앞 범위는 행, 뒤 범위는 열이다. 원본을 지우는 대신 선택한 부분을 roi로 읽는다. 이 예는 모든 값이0인 가상 배열이다. 사진 속 물품을 해석하기보다 잘라낸 배열의 크기를 따라 읽도록 안내한다.
기호를 정확한 이름으로 설명하기 전에 역할을 쉬운 말로 연결한다. 대입·비교·반복·출력 중 어느 단계인지 학생이 가리키게 한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 31
2교시
학생 파일과 실행 명령
01
현재 폴더: 압축을 푼 course
02
학생 파일: work/roi_trace.py
03
python -X utf8 work/roi_trace.py
10/22 피지컬AI
031
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
제공 참고 코드가 있으면 code 원본을 보존하고 work에 복사한다. 화면의 새로운 짧은 예는 표시된 work 파일에 전체를 입력하고 저장한다. 터미널의 현재 위치는 course다. 명령의 상대 경로 work/를 바꾸지 않는다. 예상 출력은 다음 슬라이드에서 비교한다. Python·numpy·cv2 설치 조건은 해당 예제에 따라 확인하고 불가이면 제공 출력 비교를 사용한다.
원본 배열은 240×320이다. 행은20~79, 열은30~129를 선택하므로 끝 번호는 포함하지 않는다. image[20:80,30:130]에서 앞 범위는 행, 뒤 범위는 열이다. 원본을 지우는 대신 선택한 부분을 roi로 읽는다. 이 예는 모든 값이0인 가상 배열이다. 사진 속 물품을 해석하기보다 잘라낸 배열의 크기를 따라 읽도록 안내한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 32
2교시
예상 출력
원본: (240, 320, 3)
ROI: (60, 100, 3)
원본 좌표가 필요하면 시작점을 더합니다.
10/22 피지컬AI
032
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
원본: (240, 320, 3)
ROI: (60, 100, 3)
원본 좌표가 필요하면 시작점을 더합니다.
image[20:80,30:130]은 행 20부터 79, 열 30부터 129까지 가져옵니다. 콜론 뒤의 끝 번호는 포함하지 않습니다. 따라서 높이는 80−20=60, 너비는 130−30=100입니다. 잘린 사진의 (0,0)은 원본의 (30,20)입니다. 원본 좌표가 필요하면 잘린 x에 30, y에 20을 더합니다. 가로와 세로를 각각 절반으로 줄이면 같은 물체의 면적은 대략 4분의 1이 됩니다. 정확한 경계 값은 다시 만든 픽셀과 윤곽선에 따라 달라집니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 33
2교시 / 직접 생각하기
연습 문제
image[10:50, 20:90]의 크기는?
ROI (x=4,y=7)의 원본 좌표는?
10/22 피지컬AI
033
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
이 화면에서 설명할 내용:
image[10:50, 20:90]의 크기는?
ROI (x=4,y=7)의 원본 좌표는?
복습 문제: image[10:50,20:90]을 새로 해석하고, 잘린 좌표 x=4,y=7의 원본 좌표를 계산하세요. 빨간 라벨과 녹색 라벨을 구별할 때 회색조만으로 충분한지도 판단하세요.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 34
2교시
정답과 풀이
높이 40
높이 40 · 너비 70
원본 x=24, y=17
끝 번호를 더해 41×71로 세지 않습니다.
10/22 피지컬AI
034
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
높이 40 · 너비 70
원본 x=24, y=17
끝 번호를 더해 41×71로 세지 않습니다.
높이 40, 너비 70, 원본 x=24,y=17입니다. 색이 업무 판단의 핵심이면 원본 색 정보를 보존해야 합니다. 끝 번호를 포함해 41×71로 쓰거나 모든 색 차이가 밝기 차이로 유지된다고 쓰면 오답입니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 35
2교시 / 직접 생각하기
한 값 바꾸기
ROI를 [20:60, 30:130]으로 바꿉니다.
새 높이는 40, 너비는 100입니다.
10/22 피지컬AI
035
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
이 화면에서 설명할 내용:
ROI를 [20:60, 30:130]으로 바꿉니다.
새 높이는 40, 너비는 100입니다.
image[20:80,30:130]은 행 20부터 79, 열 30부터 129까지 가져옵니다. 콜론 뒤의 끝 번호는 포함하지 않습니다. 따라서 높이는 80−20=60, 너비는 130−30=100입니다. 잘린 사진의 (0,0)은 원본의 (30,20)입니다. 원본 좌표가 필요하면 잘린 x에 30, y에 20을 더합니다. 가로와 세로를 각각 절반으로 줄이면 같은 물체의 면적은 대략 4분의 1이 됩니다. 정확한 경계 값은 다시 만든 픽셀과 윤곽선에 따라 달라집니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 36
2교시
오류 원인과 복구
01
파일 오류면 폴더·확장자·이름을 확인합니다.
02
cv2 설치 오류와 파일 경로 오류를 나눕니다.
10/22 피지컬AI
036
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
이 화면에서 설명할 내용:
파일 오류면 폴더·확장자·이름을 확인합니다.
cv2 설치 오류와 파일 경로 오류를 나눕니다.
작업대 사진에는 부품과 함께 창문 반사가 들어 있습니다. 검사자는 작업대 가운데만 보고 싶습니다. 관심 영역은 전체 사진에서 필요한 작은 구역이며 ROI라고 부릅니다. 잘라내기는 바깥 픽셀을 제외하고, 크기 변경은 새 격자로 값을 다시 배치합니다. 둘을 같은 일이라고 생각하면 검사 위치와 면적 기준이 틀어집니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 37
2교시 / 직접 생각하기
확인 질문
자르기와 크기 변경의 차이를 말해 봅시다.
색이 필요한 검사에서 회색조만 써도 될까요?
10/22 피지컬AI
037
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
자르기와 크기 변경의 차이를 말해 봅시다.
색이 필요한 검사에서 회색조만 써도 될까요?
작업대 사진에는 부품과 함께 창문 반사가 들어 있습니다. 검사자는 작업대 가운데만 보고 싶습니다. 관심 영역은 전체 사진에서 필요한 작은 구역이며 ROI라고 부릅니다. 잘라내기는 바깥 픽셀을 제외하고, 크기 변경은 새 격자로 값을 다시 배치합니다. 둘을 같은 일이라고 생각하면 검사 위치와 면적 기준이 틀어집니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 38
2교시 / 직접 생각하기
추가·복습 문제
추가·도전: 빨간 라벨과 초록 라벨 검사
밝기만 남기면 어떤 정보가 사라질까요?
10/22 피지컬AI
038
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/assessment.md
이 화면에서 설명할 내용:
추가·도전: 빨간 라벨과 초록 라벨 검사
밝기만 남기면 어떤 정보가 사라질까요?
복습 문제: image[10:50,20:90]을 새로 해석하고, 잘린 좌표 x=4,y=7의 원본 좌표를 계산하세요. 빨간 라벨과 녹색 라벨을 구별할 때 회색조만으로 충분한지도 판단하세요.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
관련 다른 상황에 적용하는 문제와 해설:
ROI가 [5:25,10:60]일 때 크기와 ROI (3,4)의 원본 (x,y)를 계산하세요.
<details><summary>정답과 해설</summary>
높이 20·너비 50, 원본 (13,9)입니다. 끝 번호는 제외하고 원본 시작점만 더합니다.
</details>
수업 활동 뒤 선택한다. 50분 안에 다 풀기 어려우면 수업 뒤에 이어서 풀도록 안내한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/assessment.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 39
03
교시
밝기 기준과 영역 크기
13:00~13:50 · 50분
A07 · A08 · A09
개념 설명 → 시연 → 직접 실습 → 확인
2026.10.22
039
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
3교시 필수 개념 보충 · 임계값과 면적 기준은 서로 다른 질문이다
실무 상황과 원리
검사 화면에서 밝은 부품 세 개와 작은 먼지 하나가 보입니다. 먼저 밝은 위치를 고르고, 그다음 너무 작은 영역을 제외하려 합니다. 첫 단계는 어떤 픽셀을 남길지 묻고, 두 번째는 남은 덩어리 중 어떤 크기를 셀지 묻습니다. 이 두 질문에 각각 threshold와 min_area라는 설정 이름을 붙입니다.
THRESH_BINARY는 밝기가 임계값보다 클 때 255, 작거나 같을 때 0을 출력합니다. 입력 밝기 [80,100,101,220]과 임계값 100이면 출력은 [0,0,255,255]입니다. 100이 흰색이 되지 않는 이유는 비교가 크거나 같음이 아니라 엄격한 초과이기 때문입니다. 흰색은 조건 통과 위치를 뜻하며 부품 종류나 불량의 의미까지 알려 주지 않습니다.
윤곽선은 남은 영역의 경계입니다. contourArea는 경계 좌표로 계산한 기하학적 면적이며 흰 픽셀 개수를 그대로 센 값과 같다고 보장하지 않습니다. 면적 [25,100,180]에서 최소 면적 100과 비교 조건 >=를 쓰면 두 영역이 남습니다. 첫 밝기 기준의 >와 면적 기준의 >=가 다르다는 점을 코드에서 찾습니다. 붙어 있는 두 부품은 한 윤곽선으로 연결될 수 있어 영역 수와 실제 부품 수가 달라집니다. 완성 예는 회색조 입력 → 이진 마스크 → 외곽 윤곽선 → 면적 필터 → 남은 영역 수 2입니다. 마스크와 박스 그림을 함께 봐야 숫자가 생긴 이유를 설명할 수 있습니다.
새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전
복습 문제: 밝기 [60,90,91,200], threshold=90의 마스크를 작성하세요. 이어서 윤곽선 면적 [49,50,120], min_area=50에서 남는 영역 수를 별도로 판단하세요.
정답과 오답의 이유
마스크는 [0,0,255,255], 영역 수는 2입니다. 밝기 90을 남기는 답은 경계 비교 오류이고, 면적 50을 버리는 답은 코드의 >=를 >로 바꿔 읽은 오류입니다. 두 흰 픽셀과 두 영역이 같은 수라는 일반 규칙은 없습니다.
확인 질문과 답
1. threshold의 단위는? → 이 예의 8비트 밝기 값입니다.
2. min_area의 역할은? → 작은 윤곽선 영역을 제외합니다.
3. 붙은 부품 둘은 반드시 두 영역인가요? → 아닙니다.
먼저 시연하고 학생과 값을 따라 읽는다. 한 값을 바꿔 실행한 뒤 예상과 실제 결과를 비교하고, 왜 달라졌는지 질문한다. 기본 실습을 마치면 추가·복습 문제를 선택한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 40
3교시
밝기 임계값 threshold
threshold는 픽셀의 밝기 기준입니다.
물체 종류를 알아내는 규칙은 아닙니다.
10/22 피지컬AI
040
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
threshold는 픽셀의 밝기 기준입니다.
물체 종류를 알아내는 규칙은 아닙니다.
마스크는 [0,0,255,255], 영역 수는 2입니다. 밝기 90을 남기는 답은 경계 비교 오류이고, 면적 50을 버리는 답은 코드의 >=를 >로 바꿔 읽은 오류입니다. 두 흰 픽셀과 두 영역이 같은 수라는 일반 규칙은 없습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 41
3교시
기준 초과와 이진 출력
01
THRESH_BINARY: 밝기 > 기준 → 255
02
기준 이하 → 0
10/22 피지컬AI
041
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
THRESH_BINARY: 밝기 > 기준 → 255
기준 이하 → 0
THRESH_BINARY는 밝기가 임계값보다 클 때 255, 작거나 같을 때 0을 출력합니다. 입력 밝기 [80,100,101,220]과 임계값 100이면 출력은 [0,0,255,255]입니다. 100이 흰색이 되지 않는 이유는 비교가 크거나 같음이 아니라 엄격한 초과이기 때문입니다. 흰색은 조건 통과 위치를 뜻하며 부품 종류나 불량의 의미까지 알려 주지 않습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 42
3교시
이진 마스크의 의미
흰색은 조건을 만족한 위치입니다.
검출 성공이나 불량 판정을 뜻하지 않습니다.
10/22 피지컬AI
042
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
흰색은 조건을 만족한 위치입니다.
검출 성공이나 불량 판정을 뜻하지 않습니다.
THRESH_BINARY는 밝기가 임계값보다 클 때 255, 작거나 같을 때 0을 출력합니다. 입력 밝기 [80,100,101,220]과 임계값 100이면 출력은 [0,0,255,255]입니다. 100이 흰색이 되지 않는 이유는 비교가 크거나 같음이 아니라 엄격한 초과이기 때문입니다. 흰색은 조건 통과 위치를 뜻하며 부품 종류나 불량의 의미까지 알려 주지 않습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 43
3교시
윤곽선과 연결된 영역
붙은 부품 둘이 한 영역이 될 수 있습니다.
영역 수와 물품 수를 구분합니다.
10/22 피지컬AI
043
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
붙은 부품 둘이 한 영역이 될 수 있습니다.
영역 수와 물품 수를 구분합니다.
윤곽선은 남은 영역의 경계입니다. contourArea는 경계 좌표로 계산한 기하학적 면적이며 흰 픽셀 개수를 그대로 센 값과 같다고 보장하지 않습니다. 면적 [25,100,180]에서 최소 면적 100과 비교 조건 >=를 쓰면 두 영역이 남습니다. 첫 밝기 기준의 >와 면적 기준의 >=가 다르다는 점을 코드에서 찾습니다. 붙어 있는 두 부품은 한 윤곽선으로 연결될 수 있어 영역 수와 실제 부품 수가 달라집니다. 완성 예는 회색조 입력 → 이진 마스크 → 외곽 윤곽선 → 면적 필터 → 남은 영역 수 2입니다. 마스크와 박스 그림을 함께 봐야 숫자가 생긴 이유를 설명할 수 있습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 44
3교시
최소 면적 min_area
면적 >= 기준
min_area는 윤곽선 면적의 최소 기준입니다.
현재 코드는 면적 >= 기준을 남깁니다.
10/22 피지컬AI
044
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
min_area는 윤곽선 면적의 최소 기준입니다.
현재 코드는 면적 >= 기준을 남깁니다.
윤곽선은 남은 영역의 경계입니다. contourArea는 경계 좌표로 계산한 기하학적 면적이며 흰 픽셀 개수를 그대로 센 값과 같다고 보장하지 않습니다. 면적 [25,100,180]에서 최소 면적 100과 비교 조건 >=를 쓰면 두 영역이 남습니다. 첫 밝기 기준의 >와 면적 기준의 >=가 다르다는 점을 코드에서 찾습니다. 붙어 있는 두 부품은 한 윤곽선으로 연결될 수 있어 영역 수와 실제 부품 수가 달라집니다. 완성 예는 회색조 입력 → 이진 마스크 → 외곽 윤곽선 → 면적 필터 → 남은 영역 수 2입니다. 마스크와 박스 그림을 함께 봐야 숫자가 생긴 이유를 설명할 수 있습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 45
3교시
윤곽선 면적과 픽셀 수
contourArea는 경계 좌표로 면적을 구합니다.
흰 픽셀 개수와 항상 같지는 않습니다.
10/22 피지컬AI
045
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
contourArea는 경계 좌표로 면적을 구합니다.
흰 픽셀 개수와 항상 같지는 않습니다.
윤곽선은 남은 영역의 경계입니다. contourArea는 경계 좌표로 계산한 기하학적 면적이며 흰 픽셀 개수를 그대로 센 값과 같다고 보장하지 않습니다. 면적 [25,100,180]에서 최소 면적 100과 비교 조건 >=를 쓰면 두 영역이 남습니다. 첫 밝기 기준의 >와 면적 기준의 >=가 다르다는 점을 코드에서 찾습니다. 붙어 있는 두 부품은 한 윤곽선으로 연결될 수 있어 영역 수와 실제 부품 수가 달라집니다. 완성 예는 회색조 입력 → 이진 마스크 → 외곽 윤곽선 → 면적 필터 → 남은 영역 수 2입니다. 마스크와 박스 그림을 함께 봐야 숫자가 생긴 이유를 설명할 수 있습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 46
3교시
밝기 경계 코드 예제
01
import cv2
02
import numpy as np
03
gray = np.array([[80, 100, 101, 220]], dtype=np.uint8)
04
used, mask = cv2.threshold(gray, 100, 255, cv2.THRESH_BINARY)
05
print(used)
06
print(mask.tolist())
10/22 피지컬AI
046
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
cv2는 영상 처리 도구, numpy는 배열 도구다. uint8은0~255 정수를 저장하는 자료형이다. threshold에는 배열·밝기 기준·최댓값·처리 방식을 차례로 넣는다. 함수가 돌려준 기준값과 마스크를 used와 mask라는 두 이름으로 받는다. brightness >100일 때255이므로 밝기100은0이 된다. 화면 코드는 참고 코드의 출력 이름만 짧게 바꾼 완결 예다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 47
3교시
코드의 줄별 역할
1~3행:
도구와 밝기 입력을 준비합니다.
4행:
기준과 마스크를 돌려받습니다.
5~6행:
두 결과를 출력합니다.
10/22 피지컬AI
047
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
cv2는 영상 처리 도구, numpy는 배열 도구다. uint8은0~255 정수를 저장하는 자료형이다. threshold에는 배열·밝기 기준·최댓값·처리 방식을 차례로 넣는다. 함수가 돌려준 기준값과 마스크를 used와 mask라는 두 이름으로 받는다. brightness >100일 때255이므로 밝기100은0이 된다. 화면 코드는 참고 코드의 출력 이름만 짧게 바꾼 완결 예다.
기호를 정확한 이름으로 설명하기 전에 역할을 쉬운 말로 연결한다. 대입·비교·반복·출력 중 어느 단계인지 학생이 가리키게 한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 48
3교시
학생 파일과 실행 명령
01
현재 폴더: 압축을 푼 course
02
학생 파일: work/05_threshold_trace.py
03
python -X utf8 work/05_threshold_trace.py
10/22 피지컬AI
048
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
제공 참고 코드가 있으면 code 원본을 보존하고 work에 복사한다. 화면의 새로운 짧은 예는 표시된 work 파일에 전체를 입력하고 저장한다. 터미널의 현재 위치는 course다. 명령의 상대 경로 work/를 바꾸지 않는다. 예상 출력은 다음 슬라이드에서 비교한다. Python·numpy·cv2 설치 조건은 해당 예제에 따라 확인하고 불가이면 제공 출력 비교를 사용한다.
cv2는 영상 처리 도구, numpy는 배열 도구다. uint8은0~255 정수를 저장하는 자료형이다. threshold에는 배열·밝기 기준·최댓값·처리 방식을 차례로 넣는다. 함수가 돌려준 기준값과 마스크를 used와 mask라는 두 이름으로 받는다. brightness >100일 때255이므로 밝기100은0이 된다. 화면 코드는 참고 코드의 출력 이름만 짧게 바꾼 완결 예다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 49
3교시
원본 합성 입력 사진
이 사진은 합성 검사 입력입니다. 같은 사진으로 조건을 비교합니다.
10/22 피지컬AI
049
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
이 사진은 합성 검사 입력입니다.
같은 사진으로 조건을 비교합니다.
검사 화면에서 밝은 부품 세 개와 작은 먼지 하나가 보입니다. 먼저 밝은 위치를 고르고, 그다음 너무 작은 영역을 제외하려 합니다. 첫 단계는 어떤 픽셀을 남길지 묻고, 두 번째는 남은 덩어리 중 어떤 크기를 셀지 묻습니다. 이 두 질문에 각각 threshold와 min_area라는 설정 이름을 붙입니다.
원본과 중간 처리 결과를 같은 입력과 설정에서 나온 결과로 비교한다. 제공 합성 입력이며 실물 성능 보증이 아니다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 50
3교시
밝기 조건을 통과한 마스크
밝기 100 초과 위치가 흰색입니다. 원본과 남은 영역을 대조합니다.
10/22 피지컬AI
050
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
밝기 100 초과 위치가 흰색입니다.
원본과 남은 영역을 대조합니다.
검사 화면에서 밝은 부품 세 개와 작은 먼지 하나가 보입니다. 먼저 밝은 위치를 고르고, 그다음 너무 작은 영역을 제외하려 합니다. 첫 단계는 어떤 픽셀을 남길지 묻고, 두 번째는 남은 덩어리 중 어떤 크기를 셀지 묻습니다. 이 두 질문에 각각 threshold와 min_area라는 설정 이름을 붙입니다.
원본과 중간 처리 결과를 같은 입력과 설정에서 나온 결과로 비교한다. 제공 합성 입력이며 실물 성능 보증이 아니다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 51
3교시
검출 결과와 영역 박스
기본 설정에서 남긴 영역은 2개입니다. 박스가 어떤 영역을 둘렀는지 봅니다.
10/22 피지컬AI
051
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
기본 설정에서 남긴 영역은 2개입니다.
박스가 어떤 영역을 둘렀는지 봅니다.
검사 화면에서 밝은 부품 세 개와 작은 먼지 하나가 보입니다. 먼저 밝은 위치를 고르고, 그다음 너무 작은 영역을 제외하려 합니다. 첫 단계는 어떤 픽셀을 남길지 묻고, 두 번째는 남은 덩어리 중 어떤 크기를 셀지 묻습니다. 이 두 질문에 각각 threshold와 min_area라는 설정 이름을 붙입니다.
원본과 중간 처리 결과를 같은 입력과 설정에서 나온 결과로 비교한다. 제공 합성 입력이며 실물 성능 보증이 아니다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 52
3교시
예상 출력
기준: 100.0
마스크: [[0, 0, 255, 255]]
100은 기준과 같아서 0이 됩니다.
10/22 피지컬AI
052
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
기준: 100.0
마스크: [[0, 0, 255, 255]]
100은 기준과 같아서 0이 됩니다.
THRESH_BINARY는 밝기가 임계값보다 클 때 255, 작거나 같을 때 0을 출력합니다. 입력 밝기 [80,100,101,220]과 임계값 100이면 출력은 [0,0,255,255]입니다. 100이 흰색이 되지 않는 이유는 비교가 크거나 같음이 아니라 엄격한 초과이기 때문입니다. 흰색은 조건 통과 위치를 뜻하며 부품 종류나 불량의 의미까지 알려 주지 않습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 53
3교시 / 직접 생각하기
연습 문제
밝기 [60,90,91,200], 기준 90
면적 [49,50,120], 최소 면적 50
남는 값과 영역 수를 각각 쓰세요.
10/22 피지컬AI
053
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
이 화면에서 설명할 내용:
밝기 [60,90,91,200], 기준 90
면적 [49,50,120], 최소 면적 50
남는 값과 영역 수를 각각 쓰세요.
복습 문제: 밝기 [60,90,91,200], threshold=90의 마스크를 작성하세요. 이어서 윤곽선 면적 [49,50,120], min_area=50에서 남는 영역 수를 별도로 판단하세요.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 54
3교시
정답과 풀이
마스크
마스크: [0,0,255,255]
영역 수: 2개
밝기는 >, 면적은 >=를 확인합니다.
10/22 피지컬AI
054
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
마스크: [0,0,255,255]
영역 수: 2개
밝기는 >, 면적은 >=를 확인합니다.
윤곽선은 남은 영역의 경계입니다. contourArea는 경계 좌표로 계산한 기하학적 면적이며 흰 픽셀 개수를 그대로 센 값과 같다고 보장하지 않습니다. 면적 [25,100,180]에서 최소 면적 100과 비교 조건 >=를 쓰면 두 영역이 남습니다. 첫 밝기 기준의 >와 면적 기준의 >=가 다르다는 점을 코드에서 찾습니다. 붙어 있는 두 부품은 한 윤곽선으로 연결될 수 있어 영역 수와 실제 부품 수가 달라집니다. 완성 예는 회색조 입력 → 이진 마스크 → 외곽 윤곽선 → 면적 필터 → 남은 영역 수 2입니다. 마스크와 박스 그림을 함께 봐야 숫자가 생긴 이유를 설명할 수 있습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 55
3교시 / 직접 생각하기
한 값 바꾸기
threshold를 101로 바꿉니다.
마스크: [[0,0,0,255]]
10/22 피지컬AI
055
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
이 화면에서 설명할 내용:
threshold를 101로 바꿉니다.
마스크: [[0,0,0,255]]
마스크는 [0,0,255,255], 영역 수는 2입니다. 밝기 90을 남기는 답은 경계 비교 오류이고, 면적 50을 버리는 답은 코드의 >=를 >로 바꿔 읽은 오류입니다. 두 흰 픽셀과 두 영역이 같은 수라는 일반 규칙은 없습니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 56
3교시
오류 원인과 복구
01
설정을 동시에 바꾸지 않습니다.
02
먼저 마스크와 박스 그림을 대조합니다.
10/22 피지컬AI
056
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
이 화면에서 설명할 내용:
설정을 동시에 바꾸지 않습니다.
먼저 마스크와 박스 그림을 대조합니다.
윤곽선은 남은 영역의 경계입니다. contourArea는 경계 좌표로 계산한 기하학적 면적이며 흰 픽셀 개수를 그대로 센 값과 같다고 보장하지 않습니다. 면적 [25,100,180]에서 최소 면적 100과 비교 조건 >=를 쓰면 두 영역이 남습니다. 첫 밝기 기준의 >와 면적 기준의 >=가 다르다는 점을 코드에서 찾습니다. 붙어 있는 두 부품은 한 윤곽선으로 연결될 수 있어 영역 수와 실제 부품 수가 달라집니다. 완성 예는 회색조 입력 → 이진 마스크 → 외곽 윤곽선 → 면적 필터 → 남은 영역 수 2입니다. 마스크와 박스 그림을 함께 봐야 숫자가 생긴 이유를 설명할 수 있습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 57
3교시 / 직접 생각하기
확인 질문
threshold는 픽셀 밝기로 고릅니다.
min_area는 연결된 영역의 크기로 고릅니다.
10/22 피지컬AI
057
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
threshold는 픽셀 밝기로 고릅니다.
min_area는 연결된 영역의 크기로 고릅니다.
윤곽선은 남은 영역의 경계입니다. contourArea는 경계 좌표로 계산한 기하학적 면적이며 흰 픽셀 개수를 그대로 센 값과 같다고 보장하지 않습니다. 면적 [25,100,180]에서 최소 면적 100과 비교 조건 >=를 쓰면 두 영역이 남습니다. 첫 밝기 기준의 >와 면적 기준의 >=가 다르다는 점을 코드에서 찾습니다. 붙어 있는 두 부품은 한 윤곽선으로 연결될 수 있어 영역 수와 실제 부품 수가 달라집니다. 완성 예는 회색조 입력 → 이진 마스크 → 외곽 윤곽선 → 면적 필터 → 남은 영역 수 2입니다. 마스크와 박스 그림을 함께 봐야 숫자가 생긴 이유를 설명할 수 있습니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 58
3교시 / 직접 생각하기
추가·복습 문제
추가·도전: 부품 두 개가 붙었습니다.
영역 하나가 나올 수 있는 이유를 설명하세요.
10/22 피지컬AI
058
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/assessment.md
이 화면에서 설명할 내용:
추가·도전: 부품 두 개가 붙었습니다.
영역 하나가 나올 수 있는 이유를 설명하세요.
윤곽선은 남은 영역의 경계입니다. contourArea는 경계 좌표로 계산한 기하학적 면적이며 흰 픽셀 개수를 그대로 센 값과 같다고 보장하지 않습니다. 면적 [25,100,180]에서 최소 면적 100과 비교 조건 >=를 쓰면 두 영역이 남습니다. 첫 밝기 기준의 >와 면적 기준의 >=가 다르다는 점을 코드에서 찾습니다. 붙어 있는 두 부품은 한 윤곽선으로 연결될 수 있어 영역 수와 실제 부품 수가 달라집니다. 완성 예는 회색조 입력 → 이진 마스크 → 외곽 윤곽선 → 면적 필터 → 남은 영역 수 2입니다. 마스크와 박스 그림을 함께 봐야 숫자가 생긴 이유를 설명할 수 있습니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
관련 다른 상황에 적용하는 문제와 해설:
밝기 [99,100,101], threshold=100과 면적 [99,100,101], min_area=100을 각각 판정하세요.
<details><summary>정답과 해설</summary>
마스크 [0,0,255], 남는 영역 2개입니다. 밝기의 >와 면적의 >=를 구별합니다.
</details>
수업 활동 뒤 선택한다. 50분 안에 다 풀기 어려우면 수업 뒤에 이어서 풀도록 안내한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/assessment.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 59
04
교시
한 조건씩 비교하기
14:00~14:50 · 50분
A10 · A11 · A12
개념 설명 → 시연 → 직접 실습 → 확인
2026.10.22
059
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
4교시 필수 개념 보충 · 한 조건씩 바꾸고 새 장면으로 시험한다
실무 상황과 원리
밝은 작업대에서는 검출이 잘 되는데 조명을 줄이자 부품 하나가 사라졌습니다. 담당자는 숫자가 맞을 때까지 여러 설정을 동시에 바꾸고 싶습니다. 그러나 원인을 설명하려면 비교 조건을 관리해야 합니다. 같은 사진과 같은 크기를 유지하고 threshold만 바꾸는 실험과 min_area만 바꾸는 실험을 나눕니다.
완성 비교표의 기본 행은 파일 P, threshold 100, min_area 100, 관찰 영역 3입니다. 두 번째 행은 같은 P, threshold 150, min_area 100, 관찰 영역 2라는 가상 관찰입니다. 여기서는 밝기 기준 변화의 영향을 비교할 수 있습니다. 세 번째 행에서 파일까지 어두운 D로 바꾸면 두 변화가 섞여 두 번째 행과 같은 근거로 읽지 못합니다. 값이 달라졌다는 관찰과 왜 달라졌다는 설명을 분리합니다.
기본 파일은 규칙을 만들 때 쓰고, 보류 파일은 아직 설정을 맞추지 않은 새 입력으로 씁니다. 새 입력의 기대 결과를 사람이 먼저 기록한 다음 같은 설정을 적용합니다. 기대 영역 4, 관찰 3이면 그 사례는 실패입니다. 바로 기준을 바꾸었다면 새 설정 버전으로 기존 장면도 다시 시험해야 합니다. 빈 사진, 어두운 사진, 붙은 물체 사진은 서로 다른 실패를 드러냅니다. 세 합성 사진 통과를 실제 웹캠 전체 조건의 정확도라고 부르지 않습니다. 각 실행 직후 settings, mask, detected, report를 같은 실험 폴더에 복사하면 뒤 실행이 이전 실험 결과를 덮어쓰는 일을 막을 수 있습니다.
새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전
복습 문제: 원본 조건 (100,100)에서 한 팀은 (80,50)으로, 다른 팀은 (80,100)으로 바꾸었습니다. 밝기 기준의 영향만 설명할 수 있는 팀과 이유를 쓰고 새 시험 입력 한 종류를 제안하세요.
정답과 오답의 이유
두 번째 팀은 면적 기준을 유지했으므로 밝기 기준 비교에 적합합니다. 첫 팀의 결과에는 두 설정 변화가 섞였습니다. 다른 배치나 다른 조명 사진을 제안하되 무엇을 확인하고 무엇을 아직 확인하지 못하는지 적으면 인정합니다.
확인 질문과 답
1. 기대값은 언제 쓰나요? → 실행 전에 씁니다.
2. 새 설정이면 무엇을 재시험하나요? → 기존 입력과 새 입력을 함께 봅니다.
3. 파일 통과가 실물 통과인가요? → 아닙니다.
먼저 시연하고 학생과 값을 따라 읽는다. 한 값을 바꿔 실행한 뒤 예상과 실제 결과를 비교하고, 왜 달라졌는지 질문한다. 기본 실습을 마치면 추가·복습 문제를 선택한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 60
4교시
기본 설정과 관찰값
parts.png
parts.png · threshold 100 · min_area 100
기본 관찰 영역 수는 2개입니다.
10/22 피지컬AI
060
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
parts.png · threshold 100 · min_area 100
기본 관찰 영역 수는 2개입니다.
완성 비교표의 기본 행은 파일 P, threshold 100, min_area 100, 관찰 영역 3입니다. 두 번째 행은 같은 P, threshold 150, min_area 100, 관찰 영역 2라는 가상 관찰입니다. 여기서는 밝기 기준 변화의 영향을 비교할 수 있습니다. 세 번째 행에서 파일까지 어두운 D로 바꾸면 두 변화가 섞여 두 번째 행과 같은 근거로 읽지 못합니다. 값이 달라졌다는 관찰과 왜 달라졌다는 설명을 분리합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 61
4교시
한 조건만 바꾸는 비교
한 조건만 바꾸는 비교
같은 사진과 면적 기준을 유지합니다.
밝기 기준의 영향만 비교합니다.
10/22 피지컬AI
061
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
같은 사진과 면적 기준을 유지합니다.
밝기 기준의 영향만 비교합니다.
복습 문제: 원본 조건 (100,100)에서 한 팀은 (80,50)으로, 다른 팀은 (80,100)으로 바꾸었습니다. 밝기 기준의 영향만 설명할 수 있는 팀과 이유를 쓰고 새 시험 입력 한 종류를 제안하세요.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 62
4교시
임계값 60의 결과
parts.png
parts.png · threshold 60 · min_area 100
관찰 영역 수는 3개입니다.
10/22 피지컬AI
062
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
parts.png · threshold 60 · min_area 100
관찰 영역 수는 3개입니다.
완성 비교표의 기본 행은 파일 P, threshold 100, min_area 100, 관찰 영역 3입니다. 두 번째 행은 같은 P, threshold 150, min_area 100, 관찰 영역 2라는 가상 관찰입니다. 여기서는 밝기 기준 변화의 영향을 비교할 수 있습니다. 세 번째 행에서 파일까지 어두운 D로 바꾸면 두 변화가 섞여 두 번째 행과 같은 근거로 읽지 못합니다. 값이 달라졌다는 관찰과 왜 달라졌다는 설명을 분리합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 63
4교시
실험별 설정과 출력 보관
01
settings · mask · detected · report
02
다음 실행 전에 별도 폴더에 복사합니다.
10/22 피지컬AI
063
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
settings · mask · detected · report
다음 실행 전에 별도 폴더에 복사합니다.
기본 파일은 규칙을 만들 때 쓰고, 보류 파일은 아직 설정을 맞추지 않은 새 입력으로 씁니다. 새 입력의 기대 결과를 사람이 먼저 기록한 다음 같은 설정을 적용합니다. 기대 영역 4, 관찰 3이면 그 사례는 실패입니다. 바로 기준을 바꾸었다면 새 설정 버전으로 기존 장면도 다시 시험해야 합니다. 빈 사진, 어두운 사진, 붙은 물체 사진은 서로 다른 실패를 드러냅니다. 세 합성 사진 통과를 실제 웹캠 전체 조건의 정확도라고 부르지 않습니다. 각 실행 직후 settings, mask, detected, report를 같은 실험 폴더에 복사하면 뒤 실행이 이전 실험 결과를 덮어쓰는 일을 막을 수 있습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 64
4교시
장면별 실패 조건
빈 장면
빈 장면 · 어두운 장면 · 붙은 부품
각 장면에서 놓치거나 합쳐 세는 영역을 확인합니다.
10/22 피지컬AI
064
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
빈 장면 · 어두운 장면 · 붙은 부품
각 장면에서 놓치거나 합쳐 세는 영역을 확인합니다.
기본 파일은 규칙을 만들 때 쓰고, 보류 파일은 아직 설정을 맞추지 않은 새 입력으로 씁니다. 새 입력의 기대 결과를 사람이 먼저 기록한 다음 같은 설정을 적용합니다. 기대 영역 4, 관찰 3이면 그 사례는 실패입니다. 바로 기준을 바꾸었다면 새 설정 버전으로 기존 장면도 다시 시험해야 합니다. 빈 사진, 어두운 사진, 붙은 물체 사진은 서로 다른 실패를 드러냅니다. 세 합성 사진 통과를 실제 웹캠 전체 조건의 정확도라고 부르지 않습니다. 각 실행 직후 settings, mask, detected, report를 같은 실험 폴더에 복사하면 뒤 실행이 이전 실험 결과를 덮어쓰는 일을 막을 수 있습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 65
4교시
새 입력의 기대값
새 입력의 기대값
holdout.png는 새 배치의 입력입니다.
설정을 유지한 뒤 기대값과 비교합니다.
10/22 피지컬AI
065
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
holdout.png는 새 배치의 입력입니다.
설정을 유지한 뒤 기대값과 비교합니다.
기본 파일은 규칙을 만들 때 쓰고, 보류 파일은 아직 설정을 맞추지 않은 새 입력으로 씁니다. 새 입력의 기대 결과를 사람이 먼저 기록한 다음 같은 설정을 적용합니다. 기대 영역 4, 관찰 3이면 그 사례는 실패입니다. 바로 기준을 바꾸었다면 새 설정 버전으로 기존 장면도 다시 시험해야 합니다. 빈 사진, 어두운 사진, 붙은 물체 사진은 서로 다른 실패를 드러냅니다. 세 합성 사진 통과를 실제 웹캠 전체 조건의 정확도라고 부르지 않습니다. 각 실행 직후 settings, mask, detected, report를 같은 실험 폴더에 복사하면 뒤 실행이 이전 실험 결과를 덮어쓰는 일을 막을 수 있습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 66
4교시
입력·설정·관찰 비교표
입력 | 밝기 기준 | 최소 면적 | 영역
parts.png | 100 | 100 | 2
parts.png | 60 | 100 | 3
empty.png | 100 | 100 | 0
holdout.png | 100 | 100 | 3
10/22 피지컬AI
066
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
기본 파일은 규칙을 만들 때 쓰고, 보류 파일은 아직 설정을 맞추지 않은 새 입력으로 씁니다. 새 입력의 기대 결과를 사람이 먼저 기록한 다음 같은 설정을 적용합니다. 기대 영역 4, 관찰 3이면 그 사례는 실패입니다. 바로 기준을 바꾸었다면 새 설정 버전으로 기존 장면도 다시 시험해야 합니다. 빈 사진, 어두운 사진, 붙은 물체 사진은 서로 다른 실패를 드러냅니다. 세 합성 사진 통과를 실제 웹캠 전체 조건의 정확도라고 부르지 않습니다. 각 실행 직후 settings, mask, detected, report를 같은 실험 폴더에 복사하면 뒤 실행이 이전 실험 결과를 덮어쓰는 일을 막을 수 있습니다.
한 행을 입력과 기대 출력으로 이어 읽게 한다. 표의 값은 조건과 범위를 함께 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 67
4교시
예상 출력
2→3은 같은 사진에서 밝기 기준을 바꾼 결과입니다.
어느 영역이 추가됐는지 그림으로 확인합니다.
10/22 피지컬AI
067
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
2→3은 같은 사진에서 밝기 기준을 바꾼 결과입니다.
어느 영역이 추가됐는지 그림으로 확인합니다.
완성 비교표의 기본 행은 파일 P, threshold 100, min_area 100, 관찰 영역 3입니다. 두 번째 행은 같은 P, threshold 150, min_area 100, 관찰 영역 2라는 가상 관찰입니다. 여기서는 밝기 기준 변화의 영향을 비교할 수 있습니다. 세 번째 행에서 파일까지 어두운 D로 바꾸면 두 변화가 섞여 두 번째 행과 같은 근거로 읽지 못합니다. 값이 달라졌다는 관찰과 왜 달라졌다는 설명을 분리합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 68
4교시 / 직접 생각하기
연습 문제
(100,100)을 (80,50)으로 바꾼 팀
(100,100)을 (80,100)으로 바꾼 팀
밝기 영향만 비교하기 좋은 팀은?
10/22 피지컬AI
068
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
이 화면에서 설명할 내용:
(100,100)을 (80,50)으로 바꾼 팀
(100,100)을 (80,100)으로 바꾼 팀
밝기 영향만 비교하기 좋은 팀은?
복습 문제: 원본 조건 (100,100)에서 한 팀은 (80,50)으로, 다른 팀은 (80,100)으로 바꾸었습니다. 밝기 기준의 영향만 설명할 수 있는 팀과 이유를 쓰고 새 시험 입력 한 종류를 제안하세요.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 69
4교시
정답과 풀이
두 번째 팀입니다.
면적 기준을 유지했기 때문입니다.
첫 번째 팀은 두 조건이 함께 바뀌었습니다.
10/22 피지컬AI
069
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
두 번째 팀입니다.
면적 기준을 유지했기 때문입니다.
첫 번째 팀은 두 조건이 함께 바뀌었습니다.
두 번째 팀은 면적 기준을 유지했으므로 밝기 기준 비교에 적합합니다. 첫 팀의 결과에는 두 설정 변화가 섞였습니다. 다른 배치나 다른 조명 사진을 제안하되 무엇을 확인하고 무엇을 아직 확인하지 못하는지 적으면 인정합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 70
4교시 / 직접 생각하기
한 값 바꾸기
새 threshold를 시험했다면
기존 입력과 새 입력을 함께 재시험합니다.
10/22 피지컬AI
070
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
이 화면에서 설명할 내용:
새 threshold를 시험했다면
기존 입력과 새 입력을 함께 재시험합니다.
1. 기대값은 언제 쓰나요? → 실행 전에 씁니다.
2. 새 설정이면 무엇을 재시험하나요? → 기존 입력과 새 입력을 함께 봅니다.
3. 파일 통과가 실물 통과인가요? → 아닙니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 71
4교시
오류 원인과 복구
01
설정이 다른 실험은 출력을 따로 저장합니다.
02
마지막 출력 하나로 세 실험을 설명하지 않습니다.
10/22 피지컬AI
071
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
이 화면에서 설명할 내용:
설정이 다른 실험은 출력을 따로 저장합니다.
마지막 출력 하나로 세 실험을 설명하지 않습니다.
기본 파일은 규칙을 만들 때 쓰고, 보류 파일은 아직 설정을 맞추지 않은 새 입력으로 씁니다. 새 입력의 기대 결과를 사람이 먼저 기록한 다음 같은 설정을 적용합니다. 기대 영역 4, 관찰 3이면 그 사례는 실패입니다. 바로 기준을 바꾸었다면 새 설정 버전으로 기존 장면도 다시 시험해야 합니다. 빈 사진, 어두운 사진, 붙은 물체 사진은 서로 다른 실패를 드러냅니다. 세 합성 사진 통과를 실제 웹캠 전체 조건의 정확도라고 부르지 않습니다. 각 실행 직후 settings, mask, detected, report를 같은 실험 폴더에 복사하면 뒤 실행이 이전 실험 결과를 덮어쓰는 일을 막을 수 있습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 72
4교시 / 직접 생각하기
확인 질문
기대값과 관찰이 다르면 어떻게 기록하나요?
실패를 숨기지 않고 원인 후보를 씁니다.
10/22 피지컬AI
072
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
기대값과 관찰이 다르면 어떻게 기록하나요?
실패를 숨기지 않고 원인 후보를 씁니다.
기본 파일은 규칙을 만들 때 쓰고, 보류 파일은 아직 설정을 맞추지 않은 새 입력으로 씁니다. 새 입력의 기대 결과를 사람이 먼저 기록한 다음 같은 설정을 적용합니다. 기대 영역 4, 관찰 3이면 그 사례는 실패입니다. 바로 기준을 바꾸었다면 새 설정 버전으로 기존 장면도 다시 시험해야 합니다. 빈 사진, 어두운 사진, 붙은 물체 사진은 서로 다른 실패를 드러냅니다. 세 합성 사진 통과를 실제 웹캠 전체 조건의 정확도라고 부르지 않습니다. 각 실행 직후 settings, mask, detected, report를 같은 실험 폴더에 복사하면 뒤 실행이 이전 실험 결과를 덮어쓰는 일을 막을 수 있습니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 73
4교시 / 직접 생각하기
추가·복습 문제
추가·복습: 조명을 줄인 새 사진
사진에서 확인한 결과와 카메라에서 더 시험할 내용을 쓰세요.
10/22 피지컬AI
073
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/assessment.md
이 화면에서 설명할 내용:
추가·복습: 조명을 줄인 새 사진
사진에서 확인한 결과와 카메라에서 더 시험할 내용을 쓰세요.
두 번째 팀은 면적 기준을 유지했으므로 밝기 기준 비교에 적합합니다. 첫 팀의 결과에는 두 설정 변화가 섞였습니다. 다른 배치나 다른 조명 사진을 제안하되 무엇을 확인하고 무엇을 아직 확인하지 못하는지 적으면 인정합니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
관련 다른 상황에 적용하는 문제와 해설:
밝기와 면적 기준을 동시에 바꿔 수가 4에서 3이 되었습니다. 원인 검증용 다음 시험을 작성하세요.
<details><summary>정답과 해설</summary>
같은 파일과 면적 기준을 고정하고 밝기만 바꾸거나 반대로 한 조건만 비교합니다. 현재 숫자만으로 원인을 확정할 수 없습니다.
</details>
수업 활동 뒤 선택한다. 50분 안에 다 풀기 어려우면 수업 뒤에 이어서 풀도록 안내한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/assessment.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 74
05
교시
프레임 반복과 장치 종료
15:00~15:50 · 50분
A13 · A14 · A15
개념 설명 → 시연 → 직접 실습 → 확인
2026.10.22
074
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
5교시 필수 개념 보충 · 프레임마다 초기화와 장치 자원 종료
실무 상황과 원리
같은 부품이 세 프레임에 계속 보이면 검출 결과가 세 번 나옵니다. 이를 물품 세 개가 지나갔다고 보고하면 수량이 틀립니다. 프레임은 한 시점의 사진이며, 프레임별 영역 수는 그 시점에 보이는 영역 수입니다. 고유 물체의 이동과 통과를 세려면 별도의 추적 규칙과 시험이 필요합니다.
제공 파일 재생 예(code/03_replay.py)의 기본 설정에서 parts.png, empty.png, holdout.png의 장면별 검출 수는 [2,0,3]입니다. 반복마다 count=0을 먼저 만들고 해당 장면의 영역만 더하면 출력은 2,0,3입니다. count를 반복 밖에서 한 번만 만들면 누적은 2,2,5가 됩니다. 누적 합이 필요한 업무라면 누적이 맞을 수 있지만 현재 예의 요구는 장면별 수이므로 초기화 위치가 중요합니다. 이 개수는 해당 입력과 설정에서 얻은 영역 수이며 물품의 실제 수량을 보장하지 않습니다. for는 파일 목록에서 한 이름씩 꺼내고, 들여쓰기는 그 이름을 처리하는 문장 묶음을 표시합니다.
실제 카메라 경로에서는 VideoCapture로 장치를 열고 isOpened로 열기 성공을 확인합니다. read의 ok는 프레임을 받았는지 알리는 값입니다. 장치 열기 성공과 계속 프레임을 받는 성공은 별도입니다. 실패한 프레임에 바로 색 변환을 적용하지 않습니다. finally는 정상 종료와 오류 종료 뒤 모두 자원을 정리할 자리를 제공합니다. release는 카메라 점유를 풀고 destroyAllWindows는 만든 창을 닫습니다. 파일 재생이 완료되어도 권한, 장치 번호, GUI 창, 프레임 지연은 확인하지 않은 상태입니다. 실제 장비가 없으면 장치를 임의로 열지 않고 종료 흐름을 종이에서 설명합니다.
새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전
복습 문제: 프레임의 영역 수가 [2,1,0]일 때 매번 초기화한 출력과 누적 출력의 차이를 직접 쓰세요. 카메라 열기 성공 뒤 read가 실패하면 다음 행동도 판단하세요.
정답과 오답의 이유
프레임별 출력은 2,1,0이고 누적은 2,3,3입니다. read 실패이면 처리 반복을 끝내고 자원을 해제합니다. 마지막 정상 프레임을 새 측정처럼 반복 출력하면 관찰 시각이 틀린 보고가 됩니다.
확인 질문과 답
1. 프레임 세 장은 물품 세 개인가요? → 그렇게 단정할 수 없습니다.
2. count=0 위치는? → 프레임 처리 반복 안입니다.
3. finally의 목적은? → 종료 경로에서 장치와 창을 정리합니다.
먼저 시연하고 학생과 값을 따라 읽는다. 한 값을 바꿔 실행한 뒤 예상과 실제 결과를 비교하고, 왜 달라졌는지 질문한다. 기본 실습을 마치면 추가·복습 문제를 선택한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 75
5교시
프레임과 물품 수
같은 물체가 여러 프레임에 반복됩니다.
프레임 수를 물품 수로 세지 않습니다.
10/22 피지컬AI
075
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
같은 물체가 여러 프레임에 반복됩니다.
프레임 수를 물품 수로 세지 않습니다.
같은 부품이 세 프레임에 계속 보이면 검출 결과가 세 번 나옵니다. 이를 물품 세 개가 지나갔다고 보고하면 수량이 틀립니다. 프레임은 한 시점의 사진이며, 프레임별 영역 수는 그 시점에 보이는 영역 수입니다. 고유 물체의 이동과 통과를 세려면 별도의 추적 규칙과 시험이 필요합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 76
5교시
제공 파일의 재생 결과
parts.png 2
parts.png 2 · empty.png 0 · holdout.png 3
같은 설정으로 순서대로 처리합니다.
10/22 피지컬AI
076
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
parts.png 2 · empty.png 0 · holdout.png 3
같은 설정으로 순서대로 처리합니다.
제공 파일 재생 예(code/03_replay.py)의 기본 설정에서 parts.png, empty.png, holdout.png의 장면별 검출 수는 [2,0,3]입니다. 반복마다 count=0을 먼저 만들고 해당 장면의 영역만 더하면 출력은 2,0,3입니다. count를 반복 밖에서 한 번만 만들면 누적은 2,2,5가 됩니다. 누적 합이 필요한 업무라면 누적이 맞을 수 있지만 현재 예의 요구는 장면별 수이므로 초기화 위치가 중요합니다. 이 개수는 해당 입력과 설정에서 얻은 영역 수이며 물품의 실제 수량을 보장하지 않습니다. for는 파일 목록에서 한 이름씩 꺼내고, 들여쓰기는 그 이름을 처리하는 문장 묶음을 표시합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 77
5교시
프레임별 개수 초기화
count=0
count=0은 프레임 처리 반복 안에 둡니다.
반복 밖이면 누적 수가 됩니다.
10/22 피지컬AI
077
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
count=0은 프레임 처리 반복 안에 둡니다.
반복 밖이면 누적 수가 됩니다.
제공 파일 재생 예(code/03_replay.py)의 기본 설정에서 parts.png, empty.png, holdout.png의 장면별 검출 수는 [2,0,3]입니다. 반복마다 count=0을 먼저 만들고 해당 장면의 영역만 더하면 출력은 2,0,3입니다. count를 반복 밖에서 한 번만 만들면 누적은 2,2,5가 됩니다. 누적 합이 필요한 업무라면 누적이 맞을 수 있지만 현재 예의 요구는 장면별 수이므로 초기화 위치가 중요합니다. 이 개수는 해당 입력과 설정에서 얻은 영역 수이며 물품의 실제 수량을 보장하지 않습니다. for는 파일 목록에서 한 이름씩 꺼내고, 들여쓰기는 그 이름을 처리하는 문장 묶음을 표시합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 78
5교시
장치 열기와 프레임 수신
isOpened는 장치 열기를 확인합니다.
read의 ok는 프레임 수신을 확인합니다.
10/22 피지컬AI
078
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
isOpened는 장치 열기를 확인합니다.
read의 ok는 프레임 수신을 확인합니다.
실제 카메라 경로에서는 VideoCapture로 장치를 열고 isOpened로 열기 성공을 확인합니다. read의 ok는 프레임을 받았는지 알리는 값입니다. 장치 열기 성공과 계속 프레임을 받는 성공은 별도입니다. 실패한 프레임에 바로 색 변환을 적용하지 않습니다. finally는 정상 종료와 오류 종료 뒤 모두 자원을 정리할 자리를 제공합니다. release는 카메라 점유를 풀고 destroyAllWindows는 만든 창을 닫습니다. 파일 재생이 완료되어도 권한, 장치 번호, GUI 창, 프레임 지연은 확인하지 않은 상태입니다. 실제 장비가 없으면 장치를 임의로 열지 않고 종료 흐름을 종이에서 설명합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 79
5교시
프레임 실패 처리
01
ok가 거짓이면 반복을 끝냅니다.
02
이전 프레임을 새 관찰처럼 쓰지 않습니다.
10/22 피지컬AI
079
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
ok가 거짓이면 반복을 끝냅니다.
이전 프레임을 새 관찰처럼 쓰지 않습니다.
실제 카메라 경로에서는 VideoCapture로 장치를 열고 isOpened로 열기 성공을 확인합니다. read의 ok는 프레임을 받았는지 알리는 값입니다. 장치 열기 성공과 계속 프레임을 받는 성공은 별도입니다. 실패한 프레임에 바로 색 변환을 적용하지 않습니다. finally는 정상 종료와 오류 종료 뒤 모두 자원을 정리할 자리를 제공합니다. release는 카메라 점유를 풀고 destroyAllWindows는 만든 창을 닫습니다. 파일 재생이 완료되어도 권한, 장치 번호, GUI 창, 프레임 지연은 확인하지 않은 상태입니다. 실제 장비가 없으면 장치를 임의로 열지 않고 종료 흐름을 종이에서 설명합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 80
5교시
장치와 창의 종료 처리
01
release는 장치 점유를 풉니다.
02
finally에서 정상·오류 종료를 정리합니다.
10/22 피지컬AI
080
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
release는 장치 점유를 풉니다.
finally에서 정상·오류 종료를 정리합니다.
실제 카메라 경로에서는 VideoCapture로 장치를 열고 isOpened로 열기 성공을 확인합니다. read의 ok는 프레임을 받았는지 알리는 값입니다. 장치 열기 성공과 계속 프레임을 받는 성공은 별도입니다. 실패한 프레임에 바로 색 변환을 적용하지 않습니다. finally는 정상 종료와 오류 종료 뒤 모두 자원을 정리할 자리를 제공합니다. release는 카메라 점유를 풀고 destroyAllWindows는 만든 창을 닫습니다. 파일 재생이 완료되어도 권한, 장치 번호, GUI 창, 프레임 지연은 확인하지 않은 상태입니다. 실제 장비가 없으면 장치를 임의로 열지 않고 종료 흐름을 종이에서 설명합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 81
5교시
장면별 수와 누적 합
01
counts = [2, 0, 3]
02
total = 0
03
for count in counts:
04
total = total + count
05
print(count, total)
10/22 피지컬AI
081
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
counts는 제공 파일을 재생해 얻은 결과2,0,3을 담은 목록이다. total은 반복문 밖에서0으로 시작한다. count는 이번 장면의 영역 수, total은 지금까지 더한 수다. for는 목록에서 한 항목씩 꺼내고, 들여쓴 문장을 반복한다. 이 짧은 코드는 사진 분석이나 물체 추적을 하지 않는다. 여러 프레임의 영역 수를 더한 값이 서로 다른 물품의 수는 아니라는 점을 설명한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 82
5교시
코드의 줄별 역할
1~2행:
장면별 수와 누적 합을 준비합니다.
3~4행:
한 장면의 수를 누적합니다.
5행:
현재 수와 누적 수를 출력합니다.
10/22 피지컬AI
082
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
counts는 제공 파일을 재생해 얻은 결과2,0,3을 담은 목록이다. total은 반복문 밖에서0으로 시작한다. count는 이번 장면의 영역 수, total은 지금까지 더한 수다. for는 목록에서 한 항목씩 꺼내고, 들여쓴 문장을 반복한다. 이 짧은 코드는 사진 분석이나 물체 추적을 하지 않는다. 여러 프레임의 영역 수를 더한 값이 서로 다른 물품의 수는 아니라는 점을 설명한다.
기호를 정확한 이름으로 설명하기 전에 역할을 쉬운 말로 연결한다. 대입·비교·반복·출력 중 어느 단계인지 학생이 가리키게 한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 83
5교시
학생 파일과 실행 명령
01
현재 폴더: 압축을 푼 course
02
학생 파일: work/frame_trace.py
03
python -X utf8 work/frame_trace.py
10/22 피지컬AI
083
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
제공 참고 코드가 있으면 code 원본을 보존하고 work에 복사한다. 화면의 새로운 짧은 예는 표시된 work 파일에 전체를 입력하고 저장한다. 터미널의 현재 위치는 course다. 명령의 상대 경로 work/를 바꾸지 않는다. 예상 출력은 다음 슬라이드에서 비교한다. Python·numpy·cv2 설치 조건은 해당 예제에 따라 확인하고 불가이면 제공 출력 비교를 사용한다.
counts는 제공 파일을 재생해 얻은 결과2,0,3을 담은 목록이다. total은 반복문 밖에서0으로 시작한다. count는 이번 장면의 영역 수, total은 지금까지 더한 수다. for는 목록에서 한 항목씩 꺼내고, 들여쓴 문장을 반복한다. 이 짧은 코드는 사진 분석이나 물체 추적을 하지 않는다. 여러 프레임의 영역 수를 더한 값이 서로 다른 물품의 수는 아니라는 점을 설명한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 84
5교시
예상 출력
장면별: 2, 0, 3
누적: 2, 2, 5
현재 장면의 수와 누적 합은 다릅니다.
10/22 피지컬AI
084
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
장면별: 2, 0, 3
누적: 2, 2, 5
현재 장면의 수와 누적 합은 다릅니다.
제공 파일 재생 예(code/03_replay.py)의 기본 설정에서 parts.png, empty.png, holdout.png의 장면별 검출 수는 [2,0,3]입니다. 반복마다 count=0을 먼저 만들고 해당 장면의 영역만 더하면 출력은 2,0,3입니다. count를 반복 밖에서 한 번만 만들면 누적은 2,2,5가 됩니다. 누적 합이 필요한 업무라면 누적이 맞을 수 있지만 현재 예의 요구는 장면별 수이므로 초기화 위치가 중요합니다. 이 개수는 해당 입력과 설정에서 얻은 영역 수이며 물품의 실제 수량을 보장하지 않습니다. for는 파일 목록에서 한 이름씩 꺼내고, 들여쓰기는 그 이름을 처리하는 문장 묶음을 표시합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 85
5교시 / 직접 생각하기
연습 문제
프레임의 수가 [2,1,0]입니다.
장면별 수와 누적 수를 각각 쓰세요.
10/22 피지컬AI
085
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
이 화면에서 설명할 내용:
프레임의 수가 [2,1,0]입니다.
장면별 수와 누적 수를 각각 쓰세요.
제공 파일 재생 예(code/03_replay.py)의 기본 설정에서 parts.png, empty.png, holdout.png의 장면별 검출 수는 [2,0,3]입니다. 반복마다 count=0을 먼저 만들고 해당 장면의 영역만 더하면 출력은 2,0,3입니다. count를 반복 밖에서 한 번만 만들면 누적은 2,2,5가 됩니다. 누적 합이 필요한 업무라면 누적이 맞을 수 있지만 현재 예의 요구는 장면별 수이므로 초기화 위치가 중요합니다. 이 개수는 해당 입력과 설정에서 얻은 영역 수이며 물품의 실제 수량을 보장하지 않습니다. for는 파일 목록에서 한 이름씩 꺼내고, 들여쓰기는 그 이름을 처리하는 문장 묶음을 표시합니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 86
5교시
정답과 풀이
장면별
장면별: 2,1,0
누적: 2,3,3
누적 합을 현재 장면 수로 읽지 않습니다.
10/22 피지컬AI
086
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
장면별: 2,1,0
누적: 2,3,3
누적 합을 현재 장면 수로 읽지 않습니다.
제공 파일 재생 예(code/03_replay.py)의 기본 설정에서 parts.png, empty.png, holdout.png의 장면별 검출 수는 [2,0,3]입니다. 반복마다 count=0을 먼저 만들고 해당 장면의 영역만 더하면 출력은 2,0,3입니다. count를 반복 밖에서 한 번만 만들면 누적은 2,2,5가 됩니다. 누적 합이 필요한 업무라면 누적이 맞을 수 있지만 현재 예의 요구는 장면별 수이므로 초기화 위치가 중요합니다. 이 개수는 해당 입력과 설정에서 얻은 영역 수이며 물품의 실제 수량을 보장하지 않습니다. for는 파일 목록에서 한 이름씩 꺼내고, 들여쓰기는 그 이름을 처리하는 문장 묶음을 표시합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 87
5교시 / 직접 생각하기
한 값 바꾸기
counts를 [1,0,2]로 바꿉니다.
누적은 1,1,3입니다.
10/22 피지컬AI
087
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
이 화면에서 설명할 내용:
counts를 [1,0,2]로 바꿉니다.
누적은 1,1,3입니다.
제공 파일 재생 예(code/03_replay.py)의 기본 설정에서 parts.png, empty.png, holdout.png의 장면별 검출 수는 [2,0,3]입니다. 반복마다 count=0을 먼저 만들고 해당 장면의 영역만 더하면 출력은 2,0,3입니다. count를 반복 밖에서 한 번만 만들면 누적은 2,2,5가 됩니다. 누적 합이 필요한 업무라면 누적이 맞을 수 있지만 현재 예의 요구는 장면별 수이므로 초기화 위치가 중요합니다. 이 개수는 해당 입력과 설정에서 얻은 영역 수이며 물품의 실제 수량을 보장하지 않습니다. for는 파일 목록에서 한 이름씩 꺼내고, 들여쓰기는 그 이름을 처리하는 문장 묶음을 표시합니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 88
5교시
오류 원인과 복구
01
웹캠 실패: 권한·점유·장치 번호를 확인합니다.
02
장치가 없으면 파일 재생 경로로 진행합니다.
10/22 피지컬AI
088
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
이 화면에서 설명할 내용:
웹캠 실패: 권한·점유·장치 번호를 확인합니다.
장치가 없으면 파일 재생 경로로 진행합니다.
실제 카메라 경로에서는 VideoCapture로 장치를 열고 isOpened로 열기 성공을 확인합니다. read의 ok는 프레임을 받았는지 알리는 값입니다. 장치 열기 성공과 계속 프레임을 받는 성공은 별도입니다. 실패한 프레임에 바로 색 변환을 적용하지 않습니다. finally는 정상 종료와 오류 종료 뒤 모두 자원을 정리할 자리를 제공합니다. release는 카메라 점유를 풀고 destroyAllWindows는 만든 창을 닫습니다. 파일 재생이 완료되어도 권한, 장치 번호, GUI 창, 프레임 지연은 확인하지 않은 상태입니다. 실제 장비가 없으면 장치를 임의로 열지 않고 종료 흐름을 종이에서 설명합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 89
5교시 / 직접 생각하기
확인 질문
파일 재생에서 확인한 결과를 설명합니다.
카메라 권한과 촬영 속도는 따로 시험해야 합니다.
10/22 피지컬AI
089
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
파일 재생에서 확인한 결과를 설명합니다.
카메라 권한과 촬영 속도는 따로 시험해야 합니다.
실제 카메라 경로에서는 VideoCapture로 장치를 열고 isOpened로 열기 성공을 확인합니다. read의 ok는 프레임을 받았는지 알리는 값입니다. 장치 열기 성공과 계속 프레임을 받는 성공은 별도입니다. 실패한 프레임에 바로 색 변환을 적용하지 않습니다. finally는 정상 종료와 오류 종료 뒤 모두 자원을 정리할 자리를 제공합니다. release는 카메라 점유를 풀고 destroyAllWindows는 만든 창을 닫습니다. 파일 재생이 완료되어도 권한, 장치 번호, GUI 창, 프레임 지연은 확인하지 않은 상태입니다. 실제 장비가 없으면 장치를 임의로 열지 않고 종료 흐름을 종이에서 설명합니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 90
5교시 / 직접 생각하기
추가·복습 문제
추가·도전: 한 물체가 10프레임에 보였습니다.
통과 물품 10개라고 보고해도 될까요?
10/22 피지컬AI
090
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/assessment.md
이 화면에서 설명할 내용:
추가·도전: 한 물체가 10프레임에 보였습니다.
통과 물품 10개라고 보고해도 될까요?
같은 부품이 세 프레임에 계속 보이면 검출 결과가 세 번 나옵니다. 이를 물품 세 개가 지나갔다고 보고하면 수량이 틀립니다. 프레임은 한 시점의 사진이며, 프레임별 영역 수는 그 시점에 보이는 영역 수입니다. 고유 물체의 이동과 통과를 세려면 별도의 추적 규칙과 시험이 필요합니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
관련 다른 상황에 적용하는 문제와 해설:
한 물체가 10프레임에서 계속 검출됐습니다. 통과 물품 수를 10이라 보고해도 될까요?
<details><summary>정답과 해설</summary>
아닙니다. 프레임별 관찰과 고유 물체를 구별해야 하며 이동 추적·통과 기준·중복 시험이 필요합니다.
</details>
수업 활동 뒤 선택한다. 50분 안에 다 풀기 어려우면 수업 뒤에 이어서 풀도록 안내한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/assessment.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 91
06
교시
검출 조건과 결과 정리
16:00~16:50 · 50분
A16 · A17 · A18
개념 설명 → 시연 → 직접 실습 → 확인
2026.10.22
091
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
6교시 필수 개념 보충 · 검출 요구와 결과 보고를 연결하기
실무 상황과 원리
현장 담당자가 “잘 세어 주세요”라고 요청하면 개발자는 어떤 장면에서 몇 개를 어떻게 셀지 알 수 없습니다. 요구사항은 확인 가능한 입력 조건과 결과의 약속입니다. “분리된 밝은 부품의 외곽 영역을 세고, 입력 파일명과 설정을 함께 저장한다”처럼 관찰 대상과 출력부터 정합니다.
완성 예의 요구 R1은 합성 파일 H에서 사람이 지정한 영역 4개와 프로그램 수를 비교하는 것입니다. 시험 T1의 입력은 H와 설정 (100,100), 기대값은 4입니다. 관찰이 4면 그 시험은 통과이고, 3이면 실패입니다. 실물 카메라 시험 T2는 장치가 없어 미실행이라고 씁니다. R1의 파일 통과가 T2의 미실행을 덮지 않습니다. 숫자 일치 외에 박스가 어떤 영역을 둘렀는지도 살피면 반사와 누락이 우연히 서로 상쇄된 경우를 발견할 수 있습니다.
검출 수를 바르게 해석하려면 가정도 붙입니다. 촬영 크기 고정, 밝은 대상, 대상 사이 간격, 관심 영역, 조명 조건은 제작 가정입니다. 대상이 붙거나 어두워지면 이 단순 규칙이 실패할 수 있습니다. 결과 묶음에는 원본 이미지, 설정, 처리 명령, 마스크, 박스 그림, 수치 보고와 기대값 비교표를 넣습니다. 동료는 같은 파일과 명령으로 수를 다시 얻고 조건을 읽을 수 있어야 합니다. 파일 작성 완료, 로컬 실행 완료, 실물 수용 확인은 서로 다른 상태입니다. 새로운 요구가 들어오면 조건과 기대값을 먼저 바꾸고 시험 결과를 새 버전으로 남깁니다.
새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전
복습 문제: “컨베이어의 모든 부품을 100% 검출”이라는 요청을 현재 합성 파일 범위에 맞는 작은 요구 하나와 미확인 항목 두 개로 다시 작성하세요.
정답과 오답의 이유
예: “고정 크기의 제공 사진 H에서 분리된 밝은 영역 4개를 세고 설정을 기록한다.” 실제 속도와 조명 변화는 미확인입니다. 4개 일치만으로 모든 현장 장면의 정확도를 100%라 쓰면 시험 범위를 확대해 해석한 오답입니다.
확인 질문과 답
1. 통과의 단위는? → 특정 입력과 기대값을 가진 시험입니다.
2. 박스 그림도 보는 이유는? → 어떤 영역을 셌는지 확인하려고입니다.
3. 장치가 없었던 시험 상태는? → 미실행입니다.
먼저 시연하고 학생과 값을 따라 읽는다. 한 값을 바꿔 실행한 뒤 예상과 실제 결과를 비교하고, 왜 달라졌는지 질문한다. 기본 실습을 마치면 추가·복습 문제를 선택한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 92
6교시
검출 요구의 입력과 결과
검출 요구의 입력과 결과
사진 조건과 찾을 영역을 먼저 정합니다.
입력 사진과 출력 파일을 함께 적습니다.
10/22 피지컬AI
092
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
사진 조건과 찾을 영역을 먼저 정합니다.
입력 사진과 출력 파일을 함께 적습니다.
현장 담당자가 “잘 세어 주세요”라고 요청하면 개발자는 어떤 장면에서 몇 개를 어떻게 셀지 알 수 없습니다. 요구사항은 확인 가능한 입력 조건과 결과의 약속입니다. “분리된 밝은 부품의 외곽 영역을 세고, 입력 파일명과 설정을 함께 저장한다”처럼 관찰 대상과 출력부터 정합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 93
6교시
요구와 시험의 연결
R1:
합성 사진 H의 분리 영역을 셉니다.
T1:
입력 H와 설정, 기대 수 4를 적습니다.
10/22 피지컬AI
093
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
R1: 합성 사진 H의 분리 영역을 셉니다.
T1: 입력 H와 설정, 기대 수 4를 적습니다.
완성 예의 요구 R1은 합성 파일 H에서 사람이 지정한 영역 4개와 프로그램 수를 비교하는 것입니다. 시험 T1의 입력은 H와 설정 (100,100), 기대값은 4입니다. 관찰이 4면 그 시험은 통과이고, 3이면 실패입니다. 실물 카메라 시험 T2는 장치가 없어 미실행이라고 씁니다. R1의 파일 통과가 T2의 미실행을 덮지 않습니다. 숫자 일치 외에 박스가 어떤 영역을 둘렀는지도 살피면 반사와 누락이 우연히 서로 상쇄된 경우를 발견할 수 있습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 94
6교시
숫자와 박스 위치의 검수
누락과 반사가 서로 상쇄될 수 있습니다.
숫자뿐 아니라 선택한 영역을 확인합니다.
10/22 피지컬AI
094
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
누락과 반사가 서로 상쇄될 수 있습니다.
숫자뿐 아니라 선택한 영역을 확인합니다.
완성 예의 요구 R1은 합성 파일 H에서 사람이 지정한 영역 4개와 프로그램 수를 비교하는 것입니다. 시험 T1의 입력은 H와 설정 (100,100), 기대값은 4입니다. 관찰이 4면 그 시험은 통과이고, 3이면 실패입니다. 실물 카메라 시험 T2는 장치가 없어 미실행이라고 씁니다. R1의 파일 통과가 T2의 미실행을 덮지 않습니다. 숫자 일치 외에 박스가 어떤 영역을 둘렀는지도 살피면 반사와 누락이 우연히 서로 상쇄된 경우를 발견할 수 있습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 95
6교시
통과·실패·미실행
통과
통과 · 실패 · 미실행
장치가 없었던 시험은 미실행입니다.
10/22 피지컬AI
095
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
통과 · 실패 · 미실행
장치가 없었던 시험은 미실행입니다.
1. 통과의 단위는? → 특정 입력과 기대값을 가진 시험입니다.
2. 박스 그림도 보는 이유는? → 어떤 영역을 셌는지 확인하려고입니다.
3. 장치가 없었던 시험 상태는? → 미실행입니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 96
6교시
인수인계 증거 묶음
01
원본 · 설정 · 명령 · 마스크 · 박스 · 보고서
02
같은 실행에서 나온 결과를 묶습니다.
10/22 피지컬AI
096
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
원본 · 설정 · 명령 · 마스크 · 박스 · 보고서
같은 실행에서 나온 결과를 묶습니다.
검출 수를 바르게 해석하려면 가정도 붙입니다. 촬영 크기 고정, 밝은 대상, 대상 사이 간격, 관심 영역, 조명 조건은 제작 가정입니다. 대상이 붙거나 어두워지면 이 단순 규칙이 실패할 수 있습니다. 결과 묶음에는 원본 이미지, 설정, 처리 명령, 마스크, 박스 그림, 수치 보고와 기대값 비교표를 넣습니다. 동료는 같은 파일과 명령으로 수를 다시 얻고 조건을 읽을 수 있어야 합니다. 파일 작성 완료, 로컬 실행 완료, 실물 수용 확인은 서로 다른 상태입니다. 새로운 요구가 들어오면 조건과 기대값을 먼저 바꾸고 시험 결과를 새 버전으로 남깁니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 97
6교시
검출 규칙의 적용 조건
대상 밝기 · 간격 · 크기 · 조명
파일 결과를 전체 현장 정확도로 확대하지 않습니다.
10/22 피지컬AI
097
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
대상 밝기 · 간격 · 크기 · 조명
파일 결과를 전체 현장 정확도로 확대하지 않습니다.
검출 수를 바르게 해석하려면 가정도 붙입니다. 촬영 크기 고정, 밝은 대상, 대상 사이 간격, 관심 영역, 조명 조건은 제작 가정입니다. 대상이 붙거나 어두워지면 이 단순 규칙이 실패할 수 있습니다. 결과 묶음에는 원본 이미지, 설정, 처리 명령, 마스크, 박스 그림, 수치 보고와 기대값 비교표를 넣습니다. 동료는 같은 파일과 명령으로 수를 다시 얻고 조건을 읽을 수 있어야 합니다. 파일 작성 완료, 로컬 실행 완료, 실물 수용 확인은 서로 다른 상태입니다. 새로운 요구가 들어오면 조건과 기대값을 먼저 바꾸고 시험 결과를 새 버전으로 남깁니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 98
6교시
인수인계에 필요한 기록
항목 | 기록 예
입력 | 합성 H
설정 | 100 / 100
기대 / 관찰 | 4 / 3 → 실패
실물 시험 | 미실행
10/22 피지컬AI
098
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
현장 담당자가 “잘 세어 주세요”라고 요청하면 개발자는 어떤 장면에서 몇 개를 어떻게 셀지 알 수 없습니다. 요구사항은 확인 가능한 입력 조건과 결과의 약속입니다. “분리된 밝은 부품의 외곽 영역을 세고, 입력 파일명과 설정을 함께 저장한다”처럼 관찰 대상과 출력부터 정합니다.
한 행을 입력과 기대 출력으로 이어 읽게 한다. 표의 값은 조건과 범위를 함께 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 99
6교시
예상 출력
파일에서 찾은 영역 수를 확인합니다.
실제 카메라의 속도와 조명 변화는 따로 시험합니다.
10/22 피지컬AI
099
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
파일에서 찾은 영역 수를 확인합니다.
실제 카메라의 속도와 조명 변화는 따로 시험합니다.
검출 수를 바르게 해석하려면 가정도 붙입니다. 촬영 크기 고정, 밝은 대상, 대상 사이 간격, 관심 영역, 조명 조건은 제작 가정입니다. 대상이 붙거나 어두워지면 이 단순 규칙이 실패할 수 있습니다. 결과 묶음에는 원본 이미지, 설정, 처리 명령, 마스크, 박스 그림, 수치 보고와 기대값 비교표를 넣습니다. 동료는 같은 파일과 명령으로 수를 다시 얻고 조건을 읽을 수 있어야 합니다. 파일 작성 완료, 로컬 실행 완료, 실물 수용 확인은 서로 다른 상태입니다. 새로운 요구가 들어오면 조건과 기대값을 먼저 바꾸고 시험 결과를 새 버전으로 남깁니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 100
6교시 / 직접 생각하기
연습 문제
모든 부품을 100% 검출해 달라는 요청
현재 파일 범위의 작은 요구로 다시 쓰세요.
10/22 피지컬AI
100
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
이 화면에서 설명할 내용:
모든 부품을 100% 검출해 달라는 요청
현재 파일 범위의 작은 요구로 다시 쓰세요.
검출 수를 바르게 해석하려면 가정도 붙입니다. 촬영 크기 고정, 밝은 대상, 대상 사이 간격, 관심 영역, 조명 조건은 제작 가정입니다. 대상이 붙거나 어두워지면 이 단순 규칙이 실패할 수 있습니다. 결과 묶음에는 원본 이미지, 설정, 처리 명령, 마스크, 박스 그림, 수치 보고와 기대값 비교표를 넣습니다. 동료는 같은 파일과 명령으로 수를 다시 얻고 조건을 읽을 수 있어야 합니다. 파일 작성 완료, 로컬 실행 완료, 실물 수용 확인은 서로 다른 상태입니다. 새로운 요구가 들어오면 조건과 기대값을 먼저 바꾸고 시험 결과를 새 버전으로 남깁니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 101
6교시
정답과 풀이
고정 합성 사진에서 분리된 밝은 영역을 셉니다.
설정과 박스 그림을 함께 저장합니다.
실물 속도와 조명 변화는 미확인입니다.
10/22 피지컬AI
101
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
고정 합성 사진에서 분리된 밝은 영역을 셉니다.
설정과 박스 그림을 함께 저장합니다.
실물 속도와 조명 변화는 미확인입니다.
예: “고정 크기의 제공 사진 H에서 분리된 밝은 영역 4개를 세고 설정을 기록한다.” 실제 속도와 조명 변화는 미확인입니다. 4개 일치만으로 모든 현장 장면의 정확도를 100%라 쓰면 시험 범위를 확대해 해석한 오답입니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 102
6교시 / 직접 생각하기
한 값 바꾸기
새 요구가 들어오면
조건·기대값·설정·시험을 함께 갱신합니다.
10/22 피지컬AI
102
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
이 화면에서 설명할 내용:
새 요구가 들어오면
조건·기대값·설정·시험을 함께 갱신합니다.
검출 수를 바르게 해석하려면 가정도 붙입니다. 촬영 크기 고정, 밝은 대상, 대상 사이 간격, 관심 영역, 조명 조건은 제작 가정입니다. 대상이 붙거나 어두워지면 이 단순 규칙이 실패할 수 있습니다. 결과 묶음에는 원본 이미지, 설정, 처리 명령, 마스크, 박스 그림, 수치 보고와 기대값 비교표를 넣습니다. 동료는 같은 파일과 명령으로 수를 다시 얻고 조건을 읽을 수 있어야 합니다. 파일 작성 완료, 로컬 실행 완료, 실물 수용 확인은 서로 다른 상태입니다. 새로운 요구가 들어오면 조건과 기대값을 먼저 바꾸고 시험 결과를 새 버전으로 남깁니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/practice-guide.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 103
6교시
오류 원인과 복구
01
실물 미실행을 통과로 쓰지 않습니다.
02
검증한 파일과 조건을 정확히 적습니다.
10/22 피지컬AI
103
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
이 화면에서 설명할 내용:
실물 미실행을 통과로 쓰지 않습니다.
검증한 파일과 조건을 정확히 적습니다.
완성 예의 요구 R1은 합성 파일 H에서 사람이 지정한 영역 4개와 프로그램 수를 비교하는 것입니다. 시험 T1의 입력은 H와 설정 (100,100), 기대값은 4입니다. 관찰이 4면 그 시험은 통과이고, 3이면 실패입니다. 실물 카메라 시험 T2는 장치가 없어 미실행이라고 씁니다. R1의 파일 통과가 T2의 미실행을 덮지 않습니다. 숫자 일치 외에 박스가 어떤 영역을 둘렀는지도 살피면 반사와 누락이 우연히 서로 상쇄된 경우를 발견할 수 있습니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/beginner-start.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 104
6교시 / 직접 생각하기
확인 질문
오늘 사용한 입력값과 출력이 나온 이유를 설명합니다.
동료가 다시 실행할 묶음을 가리켜 봅니다.
10/22 피지컬AI
104
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/lesson.md
이 화면에서 설명할 내용:
오늘 사용한 입력값과 출력이 나온 이유를 설명합니다.
동료가 다시 실행할 묶음을 가리켜 봅니다.
검출 수를 바르게 해석하려면 가정도 붙입니다. 촬영 크기 고정, 밝은 대상, 대상 사이 간격, 관심 영역, 조명 조건은 제작 가정입니다. 대상이 붙거나 어두워지면 이 단순 규칙이 실패할 수 있습니다. 결과 묶음에는 원본 이미지, 설정, 처리 명령, 마스크, 박스 그림, 수치 보고와 기대값 비교표를 넣습니다. 동료는 같은 파일과 명령으로 수를 다시 얻고 조건을 읽을 수 있어야 합니다. 파일 작성 완료, 로컬 실행 완료, 실물 수용 확인은 서로 다른 상태입니다. 새로운 요구가 들어오면 조건과 기대값을 먼저 바꾸고 시험 결과를 새 버전으로 남깁니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/lesson.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 105
6교시 / 직접 생각하기
추가·복습 문제
추가·복습: 파일 두 개 통과
실물 컨베이어 인수 상태를 어떻게 쓰나요?
10/22 피지컬AI
105
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/assessment.md
이 화면에서 설명할 내용:
추가·복습: 파일 두 개 통과
실물 컨베이어 인수 상태를 어떻게 쓰나요?
완성 예의 요구 R1은 합성 파일 H에서 사람이 지정한 영역 4개와 프로그램 수를 비교하는 것입니다. 시험 T1의 입력은 H와 설정 (100,100), 기대값은 4입니다. 관찰이 4면 그 시험은 통과이고, 3이면 실패입니다. 실물 카메라 시험 T2는 장치가 없어 미실행이라고 씁니다. R1의 파일 통과가 T2의 미실행을 덮지 않습니다. 숫자 일치 외에 박스가 어떤 영역을 둘렀는지도 살피면 반사와 누락이 우연히 서로 상쇄된 경우를 발견할 수 있습니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
관련 다른 상황에 적용하는 문제와 해설:
합성 사진 두 개에서 예상 수가 맞았습니다. 실물 컨베이어 인수 보고의 상태를 쓰세요.
<details><summary>정답과 해설</summary>
해당 파일 비교는 통과, 실물 속도·조명·장치 시험은 미실행입니다. 합성 입력 결과를 전체 현장 정확도로 확대하지 않습니다.
</details>
수업 활동 뒤 선택한다. 50분 안에 다 풀기 어려우면 수업 뒤에 이어서 풀도록 안내한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/assessment.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 106
6교시
제출할 기록과 파일
01
work의 기록과 수정본을 저장합니다.
02
입력·설정·결과가 같은 실행인지 확인합니다.
03
어떻게 확인했는지, 아직 시험하지 못한 것은 무엇인지 적습니다.
10/22 피지컬AI
106
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/assessment.md
이 화면에서 설명할 내용:
work의 기록과 수정본을 저장합니다.
입력·설정·결과가 같은 실행인지 확인합니다.
어떻게 확인했는지, 아직 시험하지 못한 것은 무엇인지 적습니다.
현장 담당자가 “잘 세어 주세요”라고 요청하면 개발자는 어떤 장면에서 몇 개를 어떻게 셀지 알 수 없습니다. 요구사항은 확인 가능한 입력 조건과 결과의 약속입니다. “분리된 밝은 부품의 외곽 영역을 세고, 입력 파일명과 설정을 함께 저장한다”처럼 관찰 대상과 출력부터 정합니다.
화면의 내용을 하나씩 설명한다. 학생이 답을 고른 이유를 입력값이나 표에서 찾도록 질문한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/assessment.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson

## Slide 107
6교시 / 직접 생각하기
다음 사람이 알아야 할 내용
어느 폴더에서 어떤 명령을 입력하는지 설명합니다.
출력의 뜻과 추가로 시험할 내용을 설명합니다.
막힌 단계와 다시 확인할 항목을 적습니다.
10/22 피지컬AI
107
Notes: 출처: outputs/2026-10-22/instructor-notes.md
이 화면에서 설명할 내용:
어느 폴더에서 어떤 명령을 입력하는지 설명합니다.
출력의 뜻과 추가로 시험할 내용을 설명합니다.
막힌 단계와 다시 확인할 항목을 적습니다.
현장 담당자가 “잘 세어 주세요”라고 요청하면 개발자는 어떤 장면에서 몇 개를 어떻게 셀지 알 수 없습니다. 요구사항은 확인 가능한 입력 조건과 결과의 약속입니다. “분리된 밝은 부품의 외곽 영역을 세고, 입력 파일명과 설정을 함께 저장한다”처럼 관찰 대상과 출력부터 정합니다.
학생이 먼저 예상과 이유를 쓴 뒤 풀이를 제시한다. 정답 숫자만 맞는지보다 사용한 단위·경계·키·조건을 확인한다.
자료 위치: outputs/2026-10-22/instructor-notes.md
웹 교안: https://zeusk302-png.github.io/kdigital-physical-ai/#/sessions/2026-10-22/lesson